## Slide 1
THOR RANGE
PPE category 3 – In accordance with the norms
The presence of retro-reflective tapes does not make this garment a high visibility PPE
EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) – Protective clothing: General requirements
EN ISO 11612:2015 – A1 A2 B1 C1 E2 F1 – Protective clothing for workers exposed to heat and flames
Pre-treatment – 5 & 50 washes at 75°C according to norm ISO 15797:2002/COR 1:2004 method 8 & A (Tumble drying)
A1/A2: Limited flame spread, B1: Convective heat resistance, C1: Radiant heat resistance, F1: Contact Heat resistance
E2: Molten Iron splash resistance
EN ISO 11611:2015 – Class 1 A1 A2 - Protective Clothing for use in welding and allied process
Pre-treatment – 5 washes at 75°C according to norm ISO 15797:2002/COR 1:2004 method 8 & A (Tumble drying)
Class 1 - Protects against less hazardous welding techniques and situations, causing lower spatter and radiant heat
A1/A2 - Limited flame spread
EN 1149-5:2008 - Protective clothing – Electrostatic properties – Part 5 Pre-treatment - 5 washes at 75°C according to norm ISO 15797:2002/COR 1:2004 method 8 & A (Tumble drying)
Tested according to EN1149-3 method 2 at a temperature of : 23±1°C and 25±5% relative humidity: t50<4s or S>0.2
IEC 61482-2:2009 – Class 1, 4kA - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc
Pre-treatment - 5 washes at 75°C according to norm ISO 15797:2002/COR 1:2004 method 8 & A (Tumble drying)
Class 1 – Arc 4kA – Time 500ms
EN 13034:2005+A1:2009 – Protective clothing against liquid chemicals.
Pre-treatment – 5 & 10 washes at 75°C according to norm ISO 15797:2002/COR 1:2004 method 8 & A (Tumble drying)
Performances : Coverall 8MTHCN & 8MTHCO - Type 6
Jacket 8MTHJN - Type PB 6
Trousers 8MTHTN - Type PB 6
EN 14404:2004+A1:2010 (Coverall & Trouser) Knee Protectors for work in a kneeling position
Pre-treatment - 5 washes at 75°C according to norm ISO 15797:2002/COR 1:2004 method 8 & A (Tumble drying)
Performances : Coverall 8MTHCN & 8MTHCO - Type 2 – Level 0 (Applicable with Kneepads ref. 8KNEE)
Trousers 8MTHTN - Type 2 – Level 0 (Applicable with Kneepads ref. 8KNEE)
Knee protection class are classified as follows :
Type 1 : Kneepads independent of other clothing, fastened around the legs.
Type 2 : Knee pads in foam or other padding, secured in pockets on the legs, or which is permanently attached to the pants.
Type 3 : Knee pads not stuck to the body, but placed in position as the user moves around.
Type 4 : Knee pads, which is part of a unit with additional functions, such as the framework for support to stand up, or kneeling seat. Can be worn on the body, or be independent.
Protection Level 0 : Flat floor surfaces
Protection Level 1 : Flat or uneven floor surfaces. Protects against penetration by a force of at least (100 ± 5) N
Protection Level 2 : Flat or uneven floor surfaces under severe conditions. Protects against penetration by a force of at least (250 ± 10) N.
Wash care instructions
Wash at 75°C, according to ISO 15797:2002/COR 1:2004 method 8 & A tumble drying.
Do not bleach, do not use acids when rinsing.
Tumble dry allowed.
Iron at medium setting (below 150°C).
Use dry cleaning agent other than Trichloroethylene.
Always wash your flame retardant PPE separately to avoid some migration of flammable loose fibers or components. Pre washed dirty garments, make sure that the garments are properly rinse after wash. Protective garments should be cleaned regularly, as per recommended instructions. After cleaning the garment, please inspect before re-use. Please dry clean cycle & iron the garment after each wash for better performance. The life time of the garment is linked to conditions of use and maintenance, Do not use dirty, contaminated, damaged or repaired clothing.
Storage
Importance should be placed on ensuring garments are not subjected to damp storage conditions and under direct sunlight, as direct sunlight may cause the colour to fade.
Garment, if unused for 1 year should be washed as per the care instruction before use.
Recycling
Do not litter the garment after used. If the garment is not contaminated, it can follow a conventional textile recycling chain . If contaminated with pollutants, the garment must follow an appropriate reprocessing chain in compliance with the current regulation.
Recommendations
These garments are suitable when worn for up to 8 hours at an ambient temperature. Dirty clothing may lead to a reduction in protection. Limited flame spread properties will be reduced if contaminated with flammable liquids. Garments if worn next to skin may not eliminate all risk of burns. These garment can only protect where it covers the body, additional partial body protection may be required. Nonconforming garments to EN 11612 and/or EN 1149-5 when worn over these garments eliminates the effectiveness of these garments.
During welding operations the wearer is suggested to cover the front body at least from side seam to side seam.
The level of protection against flame will be reduced if the welder’s protective clothing is contaminated with flammable materials.
An increase in the oxygen content of the air will reduce considerably the protection of the welder’s protective clothing against flame. Care should be taken when welding in confined spaces e.g. it is possible that the atmosphere may become enriched with oxygen.
Not all welding voltage carrying parts of arc welding installations can be protected against direct contact. Additional partial body protection may be required e.g. for welding overhead. The garment is only intended to protect against brief inadvertent contact with live parts of an arc welding circuit and that additional electrical insulation layers will be required where there is an increased risk of electric shock.
If exposed to gas or liquid jets of high pressure, the use of chemical protective clothing Type 6 or PB6 may be insufficient. Faced with some highly concentrated chemicals , the properties of the garment may require higher performance , both in terms of performance materials and workmanship . Only the user will judge the adequacy of the garment with other equipment and durability . the manufacturer can not be held responsible for the misuse of the garment.
Workers wearing electrostatic dissipative protective clothing should be properly earthed , that the resistance between the person and the earth shall be less than 108Ω (via electrostatic dissipative footwear meeting EN 20345 or EN 20347 with auxiliary requirement A or by other suitable means).
The electrostatic dissipative protective clothing shall not be open or removed whilst in the presence of flammable or explosive atmosphere or whilst handling flammable or explosive substances.
The electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative protective clothing can be affected by wear and tear, laundering and possible contamination.
The electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior of the responsible safety engineer.
The electrostatic protection provided by the garment will be reduced when it is wet, dirty or soaked with sweat.
The EN 1149-5 norm may not be sufficient if used in some specific explosive atmospheres
In case of a two pieces protective garment, both the items should be worn together to provide the specified level of protection.
This high-visibility protective garment must not be covered by other clothing or equipment. The use of a high-visibility garment does not guarantee that the wearer will be visible in all circumstances and conditions. The performance class can be obtained by using a single garment or a clothing ensemble. A clothing ensemble can be classified to a higher protective class than the single garment separately. This eventual higher class is stated in the marking of the garment. If the high-visibility protective garment is dirty, its performance will be impaired. Note that the class of the garment is based on the area of visible material which is why surface marking of garments is restricted.
No modification of this garment e.g. adding logos is allowed after EC Type Approval
Declaration:
The CE mark on the glove represents that the glove meets the requirements of the European regulation 2016/425. The declaration of conformity is available on the web site : see **.
GB
COMPANY | NOTIFIED BODY – PRODUCT CERTIFICATION | NOTIFIED BODY – PRODUCTION CONTROL 11B
WORLDWIDE EURO PROTECTION 555 route de la Dombes, 01700 Les Echets Miribel – France ** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ | AITEX – N°0161 Plaza Emilio Sala 1 03801 Alcoy (Alicante) - Espagne Tel. +34 965 54 22 00 - Fax. +34 965 54 34 94 | BTTG – N°0339 Unit 14, Wheel Forge Way Trafford Park, Manchester M17 1EH – UK Tel. +44 (0161) 873 6543 - Fax. +44 (0161) 848 7378
For the coverall take the larger measures between B & C
In case of doubt between two sizes, choose the larger one
Sizes – from S to 3XL
v.20190214
0339
USER MANUAL
These Information must be given & read by the end user
Coverall THOR – Navy ref. 8MTHCN, Orange ref. 8MTHCO
Jacket THOR – Navy Ref. 8MTHJN
Trousers THOR – Navy Ref. 8MTHTN
78% Cotton, 20% Polyester, 2% Antistatic, 300 gsm
Navy / Orange

## Slide 2
GAMME THOR
PPE catégorie 3 – Conformément aux normes
La présence de bandes rétro-réfléchissantes ne donnent pas à ce vêtement une visibilitéPPE élevée
EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) – Vêtements de protection : Exigences générales
EN ISO 11612:2015 – A1 A2 B1 C1 E2 F1 — Vêtements de protection pour opérateurs exposés à la chaleur et aux flammes
Prétraitement — 5 et 50 lavages à 75° C selon la norme ISO 15797: 2002/COR 1: 2004 Méthode 8 & A (séchage en tambour)
A1/A2 : Propagation de flamme limitée, B1: Résistance à la chaleur par convection, C1: Résistance à la chaleur rayonnante,
F1: Résistance au contact de la chaleur, E2 : Résistance aux projections de métal en fusion
EN ISO 11611:2015 – Classe 1 A1 A2 - Vêtements de protection pour usage en soudage et procédés associés
Prétraitement —5 lavages à 75 °C selon la norme ISO 15797:2002/COR 1 : 2004 méthode 8 & A (séchage en tambour)
Classe 1 - Protège contre les techniques et les situations de soudage peu dangereuses, provoquant peu de projections et
une faible chaleur rayonnante. A1/A2 - Propagation de flamme limitée
EN 1149-5:2008 - Vêtements de protection — Propriétés électrostatiques — Partie 5 Prétraitement - 5 lavages à 75° C selon la norme ISO 15797:2002/COR 1 : 2004 méthode 8 & A (séchage en tambour)
Testés selon la méthode 2 de la norme EN1149-3, à une température de : 23±1°C et 25±5% d'humidité relative : t50 < 4 s ou S > 0,2
IEC 61482-2:2009 — Classe 1, 4kA - Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique
Prétraitement - 5 lavages à 75° C selon la norme ISO 15797:2002/COR 1 : 2004 méthode 8 & A (séchage en tambour)
Classe 1 – Arc 4kA - Durée 500 ms
EN 13034:2005+A1:2009 – Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides.
Prétraitement — 5 et 10 lavages à 75° C selon la norme ISO 15797:2002/COR 1 : 2004 méthode 8 & A (séchage en tambour)
Performances : Combinaison 8MTHCN & 8MTHCO - Type 6
Veste 8MTHJN - Type de PB 6
Pantalon 8MTHTN - Type de PB 6
EN 14404:2004+A1:2010 (Combinaison et Pantalon) Protège-genoux pour le travail en position agenouillée
Prétraitement - 5 lavages à 75 °C selon la norme ISO 15797:2002/COR 1 : 2004 méthode 8 & A (séchage en tambour)
Performances : Combinaison 8MTHCN & 8MTHCO - Type 2 — Niveau 0 (Applicable avec genouillères ref. 8KNEE)
Pantalon 8MTHTN - Type 2 - Niveau 0 (Applicable avec genouillères ref. 8KNEE)
Les classes des protège-genoux sont catégorisées comme suit :
Type 1 : Genouillères indépendantes des autres vêtements, fixées autour des jambes.
Type 2 : Genouillères en mousse ou autre rembourrage, bien fixées dans les poches des jambes, ou attachées de façon permanente au pantalon.
Type 3 : Genouillères non fixées au corps, mais positionnées selon les mouvements de l'utilisateur.
Type 4 : Genouillères faisant partie d'un ensemble comportant d'autres fonctions, telles qu'une structure de soutien pour la position debout, ou un siège assis-genoux. Peuvent être portées sur le corps, ou être indépendantes.
Protection Niveau 0 : Surfaces de sol plates
Protection Niveau 1 : Surfaces de sol plates ou inégales. Protège contre la pénétration d'une force d'au moins (100 ± 5) N
Niveau de protection 2 : Surfaces de sol plates ou inégales dans des conditions difficiles. Protège contre la pénétration d'une force d'au moins (250 ± 10) N.
Consignes de lavage et d'entretien
Lavage à 75 ° C, selon la norme ISO 15797:2002/COR 1 : 2004 Méthode 8 & A séchage en tambour.
Ne pas utiliser d'eau de Javel, ni de produits acides pendant le rinçage.
Séchage en machine autorisé.
Repasser à température moyenne (inférieure à 150° C).
Utiliser un agent de nettoyage à sec autre que le trichloroéthylène.
Toujours laver votre retardateur de flammes PPE séparément pour éviter une propagation de composants ou de fibres libres inflammables. Prélaver les vêtements sales, s'assurer que les vêtements sont bien rincés après le lavage. Les vêtements de protection doivent être nettoyés régulièrement, conformément aux recommandations. Après le nettoyage du vêtement, veuillez l'examiner avant de le réutiliser. Veuillez nettoyer à sec et repasser le vêtement après chaque lavage pour une meilleure performance. La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'utilisation et d'entretien. Ne pas utiliser de vêtements sales, contaminés, endommagés ou réparés.
Stockage : Il est important de s'assurer que les vêtements ne sont pas stockés dans un lieu humide ou exposés à la lumière directe du soleil, sachant que la lumière directe du soleil peut entraîner une décoloration.
Tout vêtement inutilisé pendant un an doit être lavé selon les instructions d'entretien avant utilisation.
Recyclage : Ne pas jeter le vêtement après utilisation. Si le vêtement n'est pas contaminé, il peut intégrer une chaîne de recyclage conventionnelle pour produits textiles. En cas de contamination par des polluants, le vêtement doit suivre une chaîne de retraitement appropriée en conformité avec la réglementation en vigueur.
Recommandations
Ces vêtements sont conçus pour être portés jusqu'à 8 heures d'affilée et à température ambiante. Les vêtements sales peuvent réduire le niveau de protection. Les propriétés de limitation de propagation des flammes seront réduites en cas de contamination par des liquides inflammables. Les vêtements, s'ils sont portés à même la peau, peuvent de ne pas éliminer tout risque de brûlures. Ces vêtements protègent uniquement les zones du corps qu'ils couvrent, d'autres équipements de protection corporelle partielle peuvent être nécessaires. Porter des vêtement non conformes aux normes EN 11612 et/ou EN 1149-5 par-dessus ces vêtements élimine leur efficacité.
Durant les opérations de soudage, il est recommandé à l'opérateur de couvrir l'avant du corps, au minimum depuis la couture d'un coté jusqu'à celle de l'autre.
Le niveau de protection contre les flammes sera réduit si les vêtements de protection du soudeur sont contaminés par des matériaux inflammables.
Une augmentation de la teneur en oxygène de l'air risque de réduire considérablement l'efficacité des vêtements de protection du soudeur contre les flammes. Il convient de prendre des précautions lors de soudage dans des espaces confinés par exemple, car l'atmosphère peut devenir plus riche en oxygène.
Toutes les parties transportant de la tension de soudage des installations de soudage à l'arc peuvent ne pas être protégées contre les contacts directs. Des équipements de protection corporelle partielle supplémentaires peuvent être nécessaires, par exemple lors du soudage en hauteur. Le vêtement est conçu uniquement pour protéger contre un bref contact accidentel avec les éléments sous tension d'un circuit de soudage à l'arc, par conséquent des couches d'isolation électrique supplémentaires sont nécessaires lorsque le risque de choc électrique est plus important.
En cas d'exposition à du gaz ou à des projections de liquide sous haute pression, l'utilisation de vêtements de protection contre les produits chimiques de Type 6 ou PB6 pourrait être insuffisante. L'utilisation de certains produits chimiques très concentrés peut nécessiter que les propriétés du vêtement soient de performance supérieure, tant en terme de performance des matériaux que de fabrication. Seul l'utilisateur saura juger de l'adéquation du vêtement à d'autres équipements et de sa durabilité. Le fabricant ne peut être tenu responsable de la mauvaise utilisation du vêtement.
Les opérateurs portant des vêtements de protection à dissipation électrostatique doivent être correctement reliés à la terre , de sorte que la résistance entre la personne et la terre soit inférieure à 108Ω (via des chaussures à dissipation électrostatique respectant la norme EN 20345 ou EN 20347 avec l'exigence supplémentaire A ou par d'autres moyens adéquats).
Les vêtements de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être ouverts ou retirés dans une atmosphère inflammable ou explosive ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives.
L'efficacité de la dissipation électrostatique des vêtements de protection à dissipation électrostatique peut être affectée par l'usure normale, le blanchiment et une contamination éventuelle.
Les vêtements de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être utilisés dans des atmosphères enrichies en oxygène sans autorisation préalable de l'ingénieur de sécurité responsable.
La protection électrostatique fournie par le vêtement est réduite lorsque celui-ci est mouillé, sale ou imprégné de sueur.
La norme EN 1149-5 peut être insuffisante en cas d'utilisation dans certaines atmosphères explosives.
Dans le cas d'un vêtement de protection composé de deux pièces, les deux parties doivent être portées ensemble pour pouvoir fournir le niveau de protection spécifié.
Ce vêtement de protection à haute visibilité ne doit pas être couvert par d'autres vêtements ou équipements. L'utilisation d'un vêtement à haute visibilité ne garantit pas que le porteur sera visible en toutes circonstances et conditions. La classe de performance peut être obtenue en utilisant un seul vêtement ou un ensemble de vêtements. Un ensemble de vêtements peut être répertorié dans une classe de protection supérieure à celles de chacun de ces vêtements pris séparément. Cette éventuelle classe supérieure est indiquée dans le marquage du vêtement. Si le vêtement de protection haute visibilité est sale, son efficacité sera compromise. Notez que la classe du vêtement est basée sur la surface de matériau visible, c'est pourquoi la surface de marquage des vêtements est limitée.
Aucune modification de ce vêtement (p. ex. ajout de logos) n'est autorisée après la déclaration d'approbation de type CE
Déclaration
Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles du règlement 2016/425. l’examen CE de type a été réalisé par l’organisme notifié AITEX N°0161. La déclaration de conformité et disponible sur le site internet : voir **.
FR
SOCIÉTÉ | ORGANISME NOTIFIÉ - CERTIFICATION DES PRODUITS | ORGANISME NOTIFIÉ - CONTRÔLE DE LA PRODUCTION 11B
WORLDWIDE EURO PROTECTION 555 route de la Dombes, 01700 Les Echets Miribel – France ** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ | AITEX – N° 0161 Plaza Emilio Sala 1 03801 Alcoy (Alicante) - Espagne Tél. +34 965 54 22 00 - Fax. +34 965 54 34 94 | BTTG – N° 0339 Unit 14, Wheel Forge Way Trafford Park, Manchester M17 1EH – Royaume-Uni Tél. +44 (0161) 873 6543 - Fax. +44 (0161) 848 7378
Pour la combinaison, choisir les mesures les plus grandes entre B et C
En cas de doute entre deux tailles, choisir la plus grande
Tailles – de S à 3XL
v.20190214
0339
MANUEL D’UTILISATION
Ces informations doivent être fournies et lues par l'utilisateur final
Combinaison THOR - Marine réf. 8MTHCN, Orange réf. 8MTHCO
Veste THOR - Marine Ref. 8MTHJN
Pantalon THOR HV – Marine Réf. 8MTHTN
78 % coton, 20 % polyester, 2 % antistatique, 300 g/m²
Marine/Orange

## Slide 3
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
A jelen információkat a végfelhasználónak meg kell kapnia és el kell olvasnia
THOR overál – Matrózkék, ref.: 8MTHCN, Narancssárga, ref.: 8MTHCO
THOR kabát – Matrózkék, ref.: 8MTHJN
THOR nadrág – Matrózkék, ref.: 8MTHTN
78% pamut, 20% poliészter, 2% antisztatikus anyag, 300 g/m2
Matrózkék / Narancssárga
THOR TERMÉKCSALÁD
3. kategóriájú egyéni védőeszköz - a szabványoknak megfelelően
A fényvisszaverő csíkok jelenlététől ez a védőruha nem minősül láthatósági egyéni védőeszköznek
EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) - Védőruházat: Általános követelmények
EN ISO 11612:2015 – A1 A2 B1 C1 E2 F1 – Védőruházat. Hő és láng ellen védő ruházat
Előkezelés – 5 és 50 mosási ciklus 75°C hőmérsékleten az ISO 15797:2002/COR 1:2004 szabványnak megfelelően - 8-as eljárás és A szárítás (szárítógép)
A1/A2: Korlátozott lángterjedés elleni védelem, B1: Konvektív hő elleni védelem, C1: Sugárzó hő elleni védelem, F1: Kontakt hő elleni védelem
E2: Olvadt vas fröccsenése elleni védelem
EN ISO 11611:2015 – 1. osztály - A1 A2 -Hegesztéshez és rokon eljárásokhoz használatos védőruházat
Előkezelés – 5 mosási ciklus 75°C hőmérsékleten az ISO 15797:2002/COR 1:2004 szabványnak megfelelően - 8-as eljárás és A szárítás (szárítógép)
1. osztály - Kevésbé veszélyes, kevesebb szikrával és kisebb sugárzó hővel járó hegesztési technikákhoz és helyzetekhez nyújt védelmet
A1/A2 - Korlátozott lángterjedés elleni védelem
EN 1149-5:2008 - Védőruházat – Elektrosztatikus tulajdonságok – 5. rész Előkezelés - 5 mosási ciklus 75°C hőmérsékleten az ISO 15797:2002/COR 1:2004 szabványnak megfelelően - 8-as eljárás és A szárítás (szárítógép)
A tesztelésre az EN1149-3 szabvány 2. módszere szerint került sor 23±1°C hőmérsékleten és 25±5%-os relatív páratartalom mellett: t50<4 mp vagy S>0,2
IEC 61482-2:2009 – 1. osztály - 4 kA - Védőruházat elektromos ív hőhatásai ellen
Előkezelés - 5 mosási ciklus 75°C hőmérsékleten az ISO 15797:2002/COR 1:2004 szabványnak megfelelően - 8-as eljárás és A szárítás (szárítógép)
1. osztály – 4kA-es ív – Idő: 500 ms
EN 13034:2005+A1:2009 – Védőruházat folyékony vegyszerek ellen.
Előkezelés – 5 és 10 mosási ciklus 75°C hőmérsékleten az ISO 15797:2002/COR 1:2004 szabványnak megfelelően - 8-as eljárás és A szárítás (szárítógép)
Teljesítményszintek: 8MTHCN és 8MTHCO overál - 6-os típus
8MTHJN kabát - PB 6-os típus
8MTHTN nadrág - PB 6-os típus
EN 14404:2004+A1:2010 (overálok és nadrágok) Térdvédők térdelő helyzetben végzett munkához
Előkezelés - 5 mosási ciklus 75°C hőmérsékleten az ISO 15797:2002/COR 1:2004 szabványnak megfelelően - 8-as eljárás és A szárítás (szárítógép)
Teljesítményszintek: 8MTHCN és 8MTHCO overál - 2. típus – 0. szint (a 8KNEE referenciájú térdpárnák használata esetén)
Nadrág 8MTHTN - 2. típus – 0. szint (a 8KNEE referenciájú térdpárnák használata esetén)
A térdvédő osztályok jelentése:
1. típus: A térdpárnák függetlenek az egyéb ruhadaraboktól, és a lábszárra vannak rögzítve.
2. típus: Hab anyagú párnák vagy egyéb párnázat, amely a nadrágszáron kialakított zsebbe van helyezve, vagy folyamatosan a nadrágon található.
3. típus: A térdpárnák nincsenek a testhez rögzítve, hanem a felhasználó a megfelelő pozícióba helyezi azokat, amikor el kell mozdulnia.
4. típus: A térdpárnák további funkciókat betöltő egység részét képezik, ilyen egységek a felállást segítő keretek vagy a térdeplőszékek. Lehetnek testre rögzített vagy független eszközök.
0. védelmi szint: Sima felületek
1. védelmi szint: Sima vagy egyenetlen felületek. Védelmet nyújt legalább (100 ± 5) N-os áthatolással szemben.
2. védelmi szint: Sima vagy egyenetlen felületek zord körülmények között. Védelmet nyújt legalább (250 ± 10) N-os áthatolással szemben.
Mosási és kezelési utasítások
Mossa 75°C hőmérsékleten, az ISO 15797:2002/COR 1:2004 szabvány 8-as eljárásának megfelelően és alkalmazzon A szárítást (szárítógép).
Ne fehérítse, és öblítéshez ne használjon savakat.
Szárítógépben szárítható.
Közepes hőfokon vasalja (150°C alatt).
Vegytisztításhoz ne használjon triklór-etilént.
A lángálló egyéni védőeszközöket mindig mossa külön, hogy ne kerülhessenek rá gyúlékony szálak vagy összetevők. A szennyezett ruhadarabokat mossa elő, mosást követően pedig öblítse ki alaposan. Tisztítsa rendszeresen a védőruházatot, az utasításoknak megfelelően. Tisztítást követően és ismételt használat előtt vizsgálja át a ruhadarabot. A jobb teljesítmény érdekében minden mosás után szárítsa meg és vasalja ki a ruhadarabot. A ruhadarab élettartama a használati körülmények és a karbantartás függvénye. Ne használjon piszkos, szennyezett, sérült vagy javított védőruházatot.
Tárolás
Ügyelni kell arra, hogy a védőruházat tárolása ne nedves környezetben és közvetlen napfénynek kitette helyen történjen, mert a közvetlen napfénytől kifakulhat.
Ha a védőruházatot 1 évig nem használja, akkor használat előtt mossa ki az utasításoknak megfelelően.
Újrahasznosítás
Elhasználódást követően ne dobja a védőruházatot a hulladék közé. Ha a védőruházat nem szennyezett, akkor a textíliák esetében hagyományosan alkalmazott eljárással hasznosítható újra. Ha szennyezett, akkor a védőruházatnak a hatályos szabályozások szerinti megfelelő kezelés tárgyát kell képeznie.
Ajánlások
Ezek a védőruhák maximum 8 órás viseletre alkalmasak környező hőmérsékleten. A piszkos ruhadarabok védelmi szintje lecsökkenhet. A korlátozott lángterjedés elleni védelem csökken, ha gyúlékony folyadékokkal van szennyezve. A közvetlenül a bőrön viselt ruhadarabok nem minden esetben nyújtanak védelmet az égési sérülésekkel szemben. Ezek a védőruhák csak a testnek azokat a részeit védik, amelyeket eltakarnak, ezért további védelem biztosítására lehet szükség. Ezeknek a védőruháknak a hatékonysága megszűnik, ha fölöttük az EN 11612 és/vagy EN 1149-5 szabványnak nem megfelelő egyéb ruhadarabot visel.
Hegesztési műveletek közben javasolt, hogy a védőruházat viselője legalább oldalvarrástól oldalvarrásig eltakarja a teste elülső részét.
A lángokkal szemben nyújtott védelem csökken, ha a hegesztő védőruházata gyúlékony anyagokkal van szennyezve.
A levegő oxigéntartalmának növekedése jelentősen csökkenti a hegesztő védőruházatának lánggal szemben nyújtott védelmét. Szűk helyeken végzett hegesztés során elővigyázatosan kell eljárni, mert előfordulhat például, hogy a légkör oxigéntartalma megnő.
Az ívhegesztő berendezés nem minden feszültség alatt lévő részén helyezhető el közvetlen érintkezés elleni védelem. Kiegészítő részleges testvédő termékek használata válhat szükségessé, például fej fölött végzett hegesztési műveletek esetén. A védőruha csak az ívhegesztő rendszer feszültség alatt lévő alkatrészeinek rövid véletlenszerű megérintése elleni védelemre lett tervezve, ezért az áramütés fokozott veszélyének fennállása esetén további elektromos szigetelőrétegek alkalmazása válhat szükségessé.
Nagynyomású gázoknak vagy folyadékoknak való kitettség esetén előfordulhat, hogy a 6-os vagy PB6-os típusú vegyvédelmi ruhák nem nyújtanak megfelelő védelmet. Előfordulhat, hogy nagykoncentrációjú vegyszerek esetén nagyobb teljesítményű védőruha használata szükséges, úgy anyagteljesítmény, mint kivitelezés szempontjából. Az egyéb felszerelésekkel való megfelelőség és tartósság szempontjából a védőruha értékelése kizárólag a felhasználó feladata. A gyártó nem vonható felelősségre a védőruha nem megfelelő használata miatt.
Az elektrosztatikusan disszipatív védőruházatot viselő munkások megfelelően le kell legyenek földelve, hogy a személy és a föld közötti ellenállás 108Ω alatt legyen (az EN 20345 vagy az EN 20347 szabványnak megfelelő „A” teljesítményszintű elektrosztatikusan disszipatív lábbelivel vagy egyéb megfelelő módon).
Az elektrosztatikusan disszipatív védőruházat nem nyitható ki és nem vehető le gyúlékony vagy robbanásveszélyes légkörben, illetve gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok kezelésekor.
Az elektrosztatikusan disszipatív védőruházat elektrosztatikus disszipatív tulajdonságára hatással lehetnek a kopás, a tisztítás és az esetleges szennyeződések.
Az elektrosztatikusan disszipatív védőruházat nem használható oxigénnel dúsított légkörben a felelős biztonságtechnikai mérnök előzetes beleegyezése nélkül.
A védőruha által nyújtott elektrosztatikus védelem csökken, ha nedves, szennyezett vagy verejtékkel van átitatva.
Előfordulhat, hogy az EN 1149-5 szabvány által előírt védelem nem elegendő bizonyos robbanásveszélyes légkörökben.
Két darabból álló védőruha esetén a megjelölt védelmi szint biztosítása érdekében mindkét darabot együtt kell viselni.
Ezt a láthatósági védőruházatot nem szabad eltakarni más ruhadarabbal vagy felszereléssel. A láthatósági védőruházat viselése nem garantálja, hogy a felhasználó minden körülmények és feltételek mellett látható lesz. A teljesítményszint elérhető egyetlen ruhadarabbal vagy egy ruhaegyüttessel. Előfordulhat, hogy a ruhaegyüttes védelmi szintje magasabb a különálló védőruha szintjénél. Ez az esetlegesen magasabb osztály fel van tüntetve a védőruha jelölésén. Ha a láthatósági védőruha piszkos, akkor csökkenhet a teljesítménye. Vegye figyelembe, hogy a védőruha osztályának meghatározása a látható anyagterületen alapszik, ezért tilos jelölések elhelyezése a ruhadarab felületén.
A ruhadarab módosítása nem engedélyezett, például nem helyezhetők el rajta logók az EK-típusjóváhagyást követően.
Nyilatkozat:
A kesztyűn feltüntetett CE-jelölés megfelel a 2016/425 / EGK európai rendelet rendelkezéseinek. európai irányelvnek. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalon: lásd **.
HU
VÁLLALAT | BEJELENTETT SZERVEZET – TERMÉKTANÚSÍTÁS | BEJELENTETT SZERVEZET – TERMELÉSELLENŐRZÉS 11B
WORLDWIDE EURO PROTECTION 555 route de la Dombes, 01700 Les Echets Miribel – France ** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ | AITEX – szám: 0161 Plaza Emilio Sala 1 03801 Alcoy (Alicante) - Spanyolország Tel.: +34 965 54 22 00 - Fax: +34 965 54 34 94 | BTTG - szám: 0339 Unit 14, Wheel Forge Way Trafford Park, Manchester M17 1EH - Egyesült Királyság Tel.: +44 (0161) 873 6543 - Fax: +44 (0161) 848 7378
Az overálok esetében válassza a nagyobb méretet a B vagy C közül.
A méretekkel kapcsolatos kétségek esetén válassza a nagyobbat
Méretek - S és 3XL között
v.20190214
0339

## Slide 4
GAMA THOR
EPI categoría 3 - En conformidad con la normativa correspondiente
La presencia de cintas retrorreflectantes sobre esta prenda no la convierten en una EPI de alta visibilidad.
EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) - Ropa de protección. Requisitos generales
EN ISO 11612: 2015 - A1 A2 B1 C1 E2 F1 - Ropa de protección para trabajadores contra el
calor y la llama
Pretratamiento – 5 y 50 ciclos de lavado a 75 °C, de acuerdo con la norma ISO 15797: 2002/COR 1: 2004 - Método 8 y A (Secado en secadora)
A1/A2: Propagación limitada de la llama, B1:Resistencia al calor de convección, C1: Resistencia al calor radiante,
F1: Resistencia al calor por contacto. E2: Resistencia a las salpicaduras de hierro fundido
EN ISO 11611:2015 - Clase 1 - A1 A2- Ropa de protección para su uso durante la soldadura y procesos afines
Pretratamiento– 5 ciclos de lavadoa 75 °C de acuerdo con la norma ISO 15797:2002/COR 1:2004 método 8 y secado A (Secado en secadora)
Clase 1 - Protección contra técnicas de soldadura y situaciones menos peligrosas, con pocas salpicaduras y bajo calor radiante.
A1/A2- Propagación limitada de la llama
EN >1149-5:2008 - Ropa de protección – Propiedades electrostáticas – Parte 5 Pretratamiento- 5 ciclos de lavado a 75 °C de acuerdo con la norma ISO 15797:2002/COR 1:2004 método 8 y secado A
Ensayadas de acuerdo con el método 2 a una temperatura de: 23±1°C y 25±5% de humedad relativa: t50<4s or S>0.2
IEC 61482-2:2009 - Clase 1 - 4 kA - Ropa de protección contra riesgos térmicos de arco eléctrico
Pretratamiento - 5 ciclos de lavado a 75 °C, de acuerdo con la norma ISO 15797:2002/COR 1:2004 - Método 8 y secado A (secado en secadora)
Clase 1 - Arco de 4 kA - Tiempo 500 ms
EN 13034:2005 + A1:2009 - Ropa de protección contra productos químicos líquidos.
Pretratamiento– 5 y 10 ciclos de lavadoa 75 °C de acuerdo con la norma ISO 15797:2002/COR 1:2004 método 8 y secado A (Secado en secadora)
Actuaciones: Mono 8MTHCN y 8MTHCO - tipo 6
Chaqueta 8MTHJN - Tipo PB 6
Pantalones 8MTHTN - Tipo PB 6
EN 14404: 2004 + A1:2010 (Mono y pantalones) Rodilleras para trabajo en posición arrodillada
Pretratamiento– 5 ciclos de lavado a 75 °C de acuerdo con la norma ISO 15797:2002/COR 1:2004 método 8 y secado A (Secado en secadora)
Actuaciones: Mono 8MTHCN y 8MTHCO - Tipo 2 - Nivel 0 (Aplicable con rodilleras ref. 8KNEE)
Pantalones 8MTHTN - Tipo 2 - N ivel0 (Aplicable con rodilleras ref. 8KNEE)
Las rodilleras se clasifican en clases de la siguiente manera:
Tipo 1: Protectores de rodillas independientes de otras prendas de vestir, fijados alrededor de las piernas.
Tipo 2 : Protectores de rodillas de espuma o con otro relleno, insertados en bolsillos sobre las piernas o unidos permanentemente a los pantalones.⇥
Tipo 3: Protectores de rodillas no pegados al cuerpo, que se colocan en su posición con el movimiento del usuario.⇥
Tipo 4: Protectores de rodillas que forman parte de una unidad con funciones adicionales, tales como un marco de apoyo para estar de pie o un asiento con soporte para rodillas. Se pueden llevar pegados el cuerpo o como un accesorio independiente.
Nivel de Protección de 0: superficies de los suelos planos⇥
Proteccion Nivel 1: Las superficies planas o irregulares de piso. Protege contra la penetración de una fuerza de al menos (100 ± 5) N
Nivel de protección 2: superficies de suelo planas o irregulares bajo condiciones severas. Protege contra la penetración de una fuerza de al menos (250 ± 10) N.
Instrucciones de cuidado
Lavar a 75 °C, según la norma ISO 15797:2002/COR 1:2004 Método 8 y secado A en secadora.
No usar lejía ni ácidos durante el aclarado.
El uso de secadora está permitido.
Planchar a temperatura intermedia (inferior a 150 °C).
Usar un producto de limpieza en seco que no sea el tricloroetileno.
El EPI retardador de la propagación de la llama siempre se debe lavar por separado para evitar la eventual migración de fibras sueltas inflamables o de otros componentes. Prelavar las prendas sucias; es necesario asegurarse de que las prendas se aclaran adecuadamente después del lavado. Las prendas protectoras deben limpiarse con regularidad, de acuerdo con las instrucciones recomendadas. Después de limpiar la prenda, le rogamos que la inspeccione antes de su reutilización. Someta la prenda a un ciclo de secado y plánchela tras cada lavado para conservar las mejores prestaciones. La vida útil de la prenda depende de sus condiciones de uso y mantenimiento. No use prendas sucias, contaminadas, dañadas o reparadas.
Almacenaje
Es importante asegurarse de que las prendas no se almacenen en condiciones de humedad o bajo luz solar directa, ya que esta puede desvirtuar el color.
Si las prendas no se utilizan durante un periodo de 1 año, deben lavarse de acuerdo con las instrucciones de cuidado antes de su uso.
Reciclaje
No tire la prenda a la basura después de su uso. Si la prenda no está contaminada, puede someterse a un proceso de reciclaje textil convencional. Si está contaminada, la prenda debe someterse a un proceso apropiado de recuperación de acuerdo con la normativa vigente.
Recomendaciones
Esta prenda es adecuada para un uso máximo de 8 horas a temperatura ambiente. La ropa sucia puede dar lugar a una reducción de la protección. Las propiedades limitadas de propagación de la llama disminuirán si se contamina la prenda con líquidos inflamables. Si las prendas están en contacto directo con la piel, el riesgo de quemaduras puede no eliminarse por completo. Esta prenda únicamente protege la zona del cuerpo que cubre, puede ser necesaria protección corporal adicional. El uso de prendas no conformes con las normas EN 11612 y/o EN 1149-5 por encima de estas prendas elimina su efectividad.
Durante las operaciones de soldadura se recomienda al usuario que cubra la parte delantera de su cuerpo al menos entre las costuras laterales.
El nivel de protección contra las llamas se verá reducido si la ropa protectora del soldador está contaminada con materiales inflamables.
Un aumento en el contenido de oxígeno en el aire provocará una reducción considerable de las prestaciones de la ropa de protección del soldador contra llamas. Se debe tener cuidado al soldar en espacios reducidos, ya que es posible, por ejemplo, que la atmósfera sufra un enriquecimiento de oxígeno.
No se pueden proteger contra el contacto directo todas las partes destinadas a la soldadura y sometidas a tensión dentro de las instalaciones de soldadura por arco. Puede ser necesaria protección parcial adicional para otras partes del cuerpo, por ejemplo, para soldaduras por encima de la cabeza. Esta prenda solo está diseñada para proteger contra un breve contacto accidental con las partes bajo tensión de un circuito de soldadura por arco y serán necesarias capas de aislamiento eléctrico adicional cuando el riesgo de descarga eléctrica sea mayor.
En el caso de exposición a chorros de gas o líquido a alta presión, el uso de ropa de protección contra productos químicos Tipo 6 o PB6 puede resultar insuficiente. En el caso de productos químicos altamente concentrados, las prestaciones de la prenda pueden resultar insuficientes, tanto en términos de rendimiento de los materiales como en lo relativo a su confección. Solo el usuario puede juzgar la idoneidad de la prenda para su utilización con otros equipos, así como la duración de su efectividad. El fabricante no se hace responsable del uso indebido de la prenda.
Los trabajadores que usen ropa de protección para la disipación de la carga electrostática deben estar debidamente conectados a tierra,, de manera que la resistencia entre la persona y la tierra sea inferior a 10 8 Ω (mediante calzado para la disipación de la carga electrostática conforme con la EN 20345 o EN 20347 y el requisito auxiliar A u otros medios adecuados).
La ropa de protección para la disipación de la carga electrostática no se debe abrir o quitar en presencia de atmósferas inflamables o explosivas o durante la manipulación de sustancias inflamables o explosivas.
Las prestaciones de la ropa de protección para la disipación de la carga electrostática pueden verse afectadas por el desgaste y la rotura, así como por los lavados y la eventual contaminación.
La ropa de protección para la disipación de la carga electrostática no debe utilizarse en atmósferas enriquecidas con oxígeno sin la aprobación previa del ingeniero de seguridad responsable.
La protección electrostática proporcionada por la prenda se reduce cuando está húmeda, sucia o empapada de sudor.
Los requisitos de la norma EN 1149-5 pueden no ser suficiente para el uso de las prendas en ciertas atmósferas explosivas.
En caso de una prenda de protección de dos piezas, ambos elementos deben utilizarse conjuntamente para proporcionar el nivel de protección especificado.
La prenda de protección de alta visibilidad no debe ser cubierta por otra ropa o equipo. El uso de una prenda de alta visibilidad no garantiza que el portador sea visible en todas las circunstancias y condiciones. La clase correspondiente al nivel de prestaciones correspondiente se puede obtener mediante el uso de una sola prenda o de un conjunto de prendas. Un conjunto de prendas puede presentar una clase de protección más alta que una sola prenda por separado. Esta clase eventualmente mayor se indica en el marcado de la prenda. Si la prenda de protección de alta visibilidad está sucia, sus prestaciones se verán afectadas. Tenga en cuenta que la clase de la prenda se basa en el área de material visible, por lo que el marcado de la superficie de las prendas está restringido.
No se permite la modificación de esta prenda, por ejemplo, añadiendo logotipos, después de su aprobación tipo CE.
Declaración:
El marcado CE en el guante indica la conformidad con los requisitos básicos del regulación europea 2016/425. La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: vea**
ES
EMPRESA | ENTIDAD NOTIFICADA - CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS | ENTIDAD NOTIFICADA - CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 11B
WORLDWIDE EURO PROTECTION 555 route de la Dombes, 01700 Les Echets Miribel – France ** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ | AITEX - N.° 0161 Plaza Emilio Sala, 1 03801 Alcoy (Alicante) - España Tel. +34 965 54 22 00 - Fax. +34 965 54 34 94 | BTTG - N° 0339 Unit 14, Wheel Forge Way Trafford Park, Manchester M17 1EH - Reino Unido Tel. +44 (0161) 873 6543 - Fax. +44 (0161) 848 7378
Para el mono, se deben tomar las medidas más grandes entre B y C.
En caso de duda entre dos tallas, elija la mayor.
Tallas - de S a 3XL
v.20190214
0339
MANUAL DE INSTRUCCIONES
El usuariofinal debe recibir y leer esta información.
Sobretodo THOR - ref Armada. 8MTHCN, ref naranja. 8MTHCO
Chaqueta THOR - Navy Ref. 8MTHJN
Pantalones THOR - Navy Ref. 8MTHTN
78 % algodón, 20 % poliéster, 2 % tejido antiestático, 300 g/m2
Azul marino / naranja

## Slide 5
THOR Sortiment
PSA Kategorie 3 – In Übereinstimmung mit den Normen
Das Vorhandensein von reflektierenden Bändern macht dieses Kleidungsstück nicht zu einer PSA mit hoher Sichtbarkeit
EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) - Schutzkleidung: Allgemeine Anforderungen
EN ISO 11612:2015 – A1 A2 B1 C1 E2 F1 – Schutzkleidung - Kleidung zum Schutz gegen
Hitze und Flammen
Vorbehandlung – 5 & 50 Wäschen bei 75°C entsprechend Norm ISO 15797:2002/COR 1:2004 Verfahren 8 & A (Trocknen im Tumbler)
A1/A2: Begrenzte Flammenausbreitung, B1: Konvektionshitze-Widerstand, C1: Strahlungshitze-Widerstand, F1: Kontaktwärme-Widerstand
E2: Schutz gegen flüssiges Eisen
EN ISO 11611: 2015 Klasse 2 – A1 A2 - Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren
Vorbehandlung – 5 Wäschen bei 75°C gemäß Norm ISO 15797: 2002/COR 1:2004 Verfahren 8 & A (Trocknen im Tumbler
Klasse 1 - Schutz gegen weniger gefährdende Schweißverfahren und Arbeitsplatzsituationen mit weniger Schweißspritzern und
niedrigerer Strahlungswärme. A1 / A2 - Begrenzte Flammenausbreitung
EN 1149-5:2008 – Schutzkleidung – Elektrostatische Eigenschaften – Teil 5 Vorbehandlung - 5 Wäschen bei 75°C gemäß Norm ISO 15797:2002/COR 1:2004 Verfahren 8 & A (Trocknen im Tumbler)
Geprüft nach EN1149-3 Methode 2 bei einer Temperatur von: 23±1°C und 25±5% relative Luftfeuchtigkeit: t50<4s oder S>0.2
IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - 4kA -Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens
Vorbehandlung – 5 Wäschen bei 75°C gemäß Norm ISO 15797:2002/COR 1:2004 Verfahren 8 & A (Trocknen im Tumbler)
Klasse 1 – Prüfstrom 4kA – Time 500ms
EN 13034:2005+A1:2009 – Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien.
Vorbehandlung – 5 & 10 Wäschen bei 75°C gemäß Norm ISO 15797: 2002/COR 1:2004 Verfahren 8 & A (Trocknen im Tumbler)
Eigenschaften: Overall 8MTHCN & 8MTHCO - Typ 6
Jacke 8MTHJN - Typ PB 6
Hose 8MTHTN - Typ PB 6
EN 14404:2004+A1:2010(Overall & Hosen) Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung
Vorbehandlung - 5 Wäschen bei 75°C gemäß Norm ISO 15797: 2002/COR 1:2004 Verfahren 8 & A (Trocknen im Tumbler)
Eigenschaften: Overall 8MTHCN & 8MTHCO - Type 2 – Level 0 (Einsetzbar mit Knieschutz Ref. 8KNEE)
Hose 8MTHTN - Typ 2 - Level 0 (Einsetzbar mit Knieschutz Ref. 8KNEE)
Knieschutzklassen sind wie folgt eingeteilt:
Typ 1: Knieschutz, der von anderer Kleidung unabhängig ist und am Bein befestigt wird.
Typ 2: Knieschutz, mit Schaum- oder anderer Polsterung, in Taschen oder an den Hosenbeinen befestigt.
Typ 3: Knieschutz, der nicht am Körper befestigt wird, sondern positioniert während der Benutzer sich bewegt.
Typ 4: Knieschutz, der Teil von Vorrichtungen mit zusätzlichen Funktionen wie z. B. eines Rahmens als Aufsteh- oder Sitzhilfe ist. Kann auf dem Körper getragen werden oder unabhängig sein.
Schutzstufe 0: Ebene Bodenoberflächen
Schutz stufe 1: Ebene oder unebene Bodenoberflächen. Schützt vor dem Eindringen durch eine Kraft von mindestens (100 ± 5) N
Schutzstufe 2: Ebene oder unebene Bodenflächen unter schwierigen Bedingungen. Schützt vor dem Eindringen durch eine Kraft von mindestens (250 ± 10) N.
Wasch- und Pflegeanleitung
Waschen bei 75°C gemäß ISO 15797:2002/COR 1:2004 Verfahren 8 & A Trocknen im Tumbler.
Nicht bleichen, keine Säuren beim Spülen verwenden.
Trocknen im Tumbler erlaubt.
Bei mittlerer Einstellung bügeln (unter 150°C).
Als Trockenreinigungsmittel kein Trichloräthylen verwenden.
Flammenfeste PSA immer separat waschen, um die Übertragung von brennbaren losen Fasern oder Bestandteilen zu vermeiden. Schmutzige Kleidung vorwaschen, sorgen Sie nach dem Waschen für ausreichendes Ausspülen. Schutzkleidung ist regelmäßig entsprechend der empfohlenen Anweisungen zu reinigen. Nach dem Waschen die Kleidung vor der Wiederverwendung überprüfen. Bitte trocknen & bügeln Sie die Kleidung nach jeder Wäsche für besseres Ergebnis. Die Lebensdauer der Kleidung hängt von den Nutzungsbedingungen und der Pflege ab, benutzen Sie keine schmutzige, kontaminierte, beschädigte oder reparierte Kleidung.
Aufbewahrung
Es ist darauf zu achten, dass die Kleidung keinen feuchten Lagerbedingungen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, da direkte Sonneneinstrahlung zum Verblassen der Farben führen kann.
Kleidung, die 1 Jahr nicht benutzt wurde, sollte vor Verwendung gemäß Pflegeanleitung gewaschen werden.
Recycling
Werfen Sie die Kleidung nach Gebrauch nicht in den Abfall. Wenn das Kleidungsstück nicht verunreinigt ist, kann es wie gewöhnliche Textilien recycelt werden. Bei Kontaminierung mit Schadstoffen muss die Kleidung ein angemessenes Wiederaufbereitungsverfahren in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchlaufen.
Empfehlungen
Diese Kleidungsstücke sind geeignet, bis zu 8 Stunden bei Umgebungstemperatur getragen zu werden. Schmutzige Kleidung kann zur Verringerung des Schutzes führen. Die Eigenschaften zur begrenzten Flammenausbreitung werden bei Verunreinigung mit brennbaren Flüssigkeiten reduziert. Wenn Kleidungsstücke auf der Haut getragen werden, beseitigen sie möglicherweise die Gefahr von Verbrennungen nicht vollständig. Diese Kleidungsstücke schützen nur dort, wo sie den Körper bedecken, zusätzlicher Teilkörperschutz kann erforderlich sein. Nicht-konforme Kleidungsstücke nach EN 11612 und/oder EN 1149-5, die über dieser Schutzbekleidung getragen werden, beseitigen die Wirksamkeit dieser Schutzbekleidung.
Während Schweißarbeiten wird dem Träger empfohlen, den Vorderkörper zumindest von Seitennaht zu Seitennaht zu decken.
Der Wirkung des Flammenschutzes wird reduziert, wenn die Schutzkleidung des Schweißers mit brennbaren Stoffen kontaminiert ist.
Eine Erhöhung des Sauerstoffgehalts in der Luft reduziert deutlich den Flammenschutz der Schweißer-Schutzkleidung. Beim Schweißen auf engstem Raum sollte darauf geachtet werden, dass z.B. die Atmosphäre mit Sauerstoff angereichert werden kann.
Nicht alle Schweißspannung führenden Teile von Bogenschweißanlagen können gegen direkten Kontakt geschützt werden. Zusätzlicher Teilkörperschutz kann z.B. beim Überkopfschweißen notwendig sein. Das Kleidungsstück soll nur gegen kurzen unbeabsichtigten Kontakt mit unter Spannung stehenden Teilen eines Schweißstromkreises schützen, und es sind zusätzliche elektrische Isolationsmaßnahmen zu treffen, wenn ein erhöhtes Risiko eines elektrischen Schlages besteht.
Wird man Gas- oder Flüssigkeitsstrahlen mit hohem Druck ausgesetzt, kann der Einsatz von Chemikalienschutzkleidung Typ 6 oder PB6 unzureichend sein. Bei Arbeiten mit einigen hochkonzentrierten Chemikalien kann eine genügende Wirksamkeit der Bekleidung ​​es erfordern, dass höhere Eigenschaften, sowohl in Bezug auf Material als auch auf Verarbeitung, notwendig sind. Nur der Anwender kann die Angemessenheit der Schutzkleidung gegenüber Haltbarkeit und den eingesetzten Geräten beurteilen. Der Hersteller nicht verantwortlich für fehlerhaften Einsatz der Schutzkleidung.
Arbeiter, die ESD-Schutzkleidung tragen, müssen richtig geerdet sein , sodass der Widerstand zwischen Person und Erde weniger als 108Ω (über ableitfähige Schutzschuhe gemäß EN 20345 oder EN 20347 mit Zusatzanforderung A oder durch andere geeignete Mittel).
Die ESD-Schutzkleidung darf in Gegenwart brennbarer oder explosiver Atmosphären oder bei Handhabung entflammbarer oder explosiver Stoffe nicht geöffnet oder ausgezogen werden.
Die ESD-Wirkung der ESD-Schutzkleidung kann durch Abnutzung, Waschen und eventuelle Verschmutzung beeinträchtigt werden.
Die ESD-Schutzkleidung darf ohne vorherige Zustimmung des zuständigen Sicherheitsingenieurs nicht in mit Sauerstoff angereicherter Atmosphäre verwendet werden.
Der elektrostatische Schutz des Kleidungsstücks wird reduziert, wenn es nass, schmutzig oder durchnässt von Schweiß ist.
Die EN 1149-5 Norm ist bei Anwendung in einigen spezifisch explosiven Umgebungen möglicherweise nicht ausreichend
Bei zweiteiliger Schutzkleidung müssen beide Teile zusammen getragen werden, um den spezifizierten Schutzgrad zu gewährleisten.
Diese Warn-Schutzkleidung darf nicht durch andere Kleidung oder Ausrüstung abgedeckt werden. Die Verwendung eines Warn-Kleidungsstücks garantiert nicht, dass der Träger unter allen Umständen und Bedingungen sichtbar ist. Die Leistungsklasse kann durch die Verwendung eines einzigen Kleidungsstücks oder einer Bekleidungskombination ​​erreicht werden. Eine Bekleidungs-Kombination kann in einer höheren Schutzklasse als ein einziges Kleidungsstück klassifiziert werden. Diese eventuell höhere Klasse ist in der Kennzeichnung des Kleidungsstücks angegeben. Wenn die Warn-Schutzkleidung verschmutzt ist, wird ihre Leistung beeinträchtigt werden. Beachten Sie, dass die Klasse des Kleidungsstücks auf dem Bereich des sichtbaren Materials basiert, weshalb Kennzeichnungen auf der Kleidungsoberfläche begrenzt sind.
Nach EU-Typengenehmigung sind keinerlei Veränderungen dieser Kleidung, wie z.B. das Hinzufügen von Logos, gestattet.
Erklärung:
Die CE-Kennzeichnung auf dem Handschuh bedeutet Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Europäische Verordnung 2016/425. Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Webseite: **
DE
UNTERNEHMEN | NOTIFIZIERTE STELLE – PRODUKTZERTIFIZIERUNG | NOTIFIZIERTE STELLE – PRODUKTIONSKONTROLLE 11B
WORLDWIDE EURO PROTECTION 555 route de la Dombes, 01700 Les Echets Miribel – France ** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ | AITEX – N°0161 Plaza Emilio Sala 1 03801 Alcoy (Alicante) - Spanien Tel. +34 965 54 22 00 - Fax. +34 965 54 34 94 | BTTG – N°0339 Unit 14, Wheel Forge Way Trafford Park, Manchester M17 1EH – UK Tel. +44 (0161) 873 6543 - Fax. +44 (0161) 848 7378
Für den Overall nehmen Sie die größeren Maße zwischen B & C
Im Zweifelsfall wählen Sie zwischen zwei Größen die größere
Größen – S bis 3XL
v.20190214
0339
BEDIENUNGSANLEITUNG
Diese Informationen müssen vom Endanwender erhalten & gelesen werden
Overall THOR - Marineblau Ref. 8MTHCN, Orange Ref. 8MTHCO
Jacke THOR - Marineblau Ref. 8MTHJN
Hose THOR - Marineblau Ref. 8MTHTN
78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% antistatisch, 300 g/m2
Marineblau / Orange

## Slide 6
GAMMA THOR
DPI categoria 3 - Secondo le norme vigenti
La presenza di nastri retroriflettenti non rende questo indumento un DPI ad alta visibilità
EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) – Indumenti protettivi: requisiti generali
EN ISO 11612:2015 – A1 A2 B1 C1 E2 F1 – Indumenti protettivi per lavoratori esposti al calore e alle fiamme
Pre-trattamento – 5 + 50 lavaggi a 75° C secondo la norma ISO 15797:2002/COR 1:2004 Metodo 8 + A (asciugatura a macchina)
A1/A2: Propagazione limitata della fiamma, B1: Resistenza al calore convettivo, C1: Resistenza al calore radiante,
F1: Resistenza al calore da contatto, E2: Resistenza agli schizzi di ferro fuso
EN ISO 11611:2015 – Classe 1 A1 A2 - Indumenti protettivi per saldatura e processi affini
Pre-trattamento – 5 lavaggi a 75° C secondo la norma 15797:2002/COR 1:2004 Metodo 8 + A (asciugatura a macchina)
Classe 1 - Protezione contro le tecniche di saldatura meno pericolose e situazioni annesse, che causino spruzzi e calore radiante in misura limitata
A1/A2 - Propagazione limitata della fiamma
EN 1149-5:2008 - Indumenti di protezione – Proprietà elettrostatiche – Parte 5 Pre-trattamento - 5 lavaggi a 75° C secondo la norma ISO 15797:2002/COR 1:2004 Metodo 8 + A (asciugatura a macchina)
Testati in conformità con il metodo 2 EN1149-3 a una temperatura di: 23±1°C e con il 25±5% di umidità relativa: t50 < 4s o S > 0.2
IEC 61482-2:2009 – Classe 1, 4kA - Indumenti di protezione contro i rischi termici di un arco elettrico
Pre-trattamento - 5 lavaggi a 75° C secondo la norma ISO 15797:2002/COR 1:2004 Metodo 8 + A (asciugatura a macchina)
Classe 2 – Arc 4KA - Tempo 500 ms
EN 13034:2005+A1:2009 – Indumenti protettivi contro sostanze chimiche liquide.
Pre-trattamento – 5 + 10 lavaggi a 75° C secondo la norma 15797:2002/COR 1:2004 Metodo 8 + A (asciugatura a macchina)
Prestazioni : tuta 8MTHCN + 8MTHCO - Tipo 6
giacca 8MTHJN - Tipo PB 6
pantaloni 8MTHTN - Tipo PB 6
EN 14404:2004+A1:2010 (tuta + pantaloni) Ginocchiere per lavori in posizione inginocchiata
Pre-trattamento - 5 lavaggi a 75° C secondo la norma 15797:2002/COR 1:2004 Metodo 8 + A (asciugatura a macchina)
Prestazioni : tuta 8MTHCN + 8MTHCO - Tipo 2 - Livello 0 (applicabile con ginocchiere rif. 8KNEE)
pantaloni 8MTHTN - Tipo 2 - Livello 0 (applicabile con ginocchiere rif. 8KNEE)
Le protezioni per le ginocchia sono classificate nella seguente maniera:
Tipo 1 : ginocchiere indipendenti dagli altri capi di abbigliamento, fissate intorno alle gambe.
Tipo 2 : ginocchiere di schiuma/gomma o altra imbottitura, fissate alle tasche sulle gambe o assicurate in modo permanente ai pantaloni.
Tipo 3 : ginocchiere non assicurate al corpo ma collocate in posizione quando l'utente si sposta.
Tipo 4 : ginocchiere che fanno parte di un'unità con funzioni aggiuntive, come una struttura di sostegno per stare in piedi o inginocchiati. Indossabili sul corpo o utilizzabili in maniera indipendente.
Protezione livello 0 : superfici piane
Protezione livello 1 : superfici piane o irregolari. Garantiscono protezione contro la penetrazione di una forza corrispondente ad almeno (100 ± 5) N
Protezione livello 2 : superfici piane o irregolari in condizioni critiche. Proteggono contro la penetrazione di una forza corrispondente ad almeno (250 ± 10) N.
Istruzioni per il lavaggio
Lavare a 75° C seguendo la norma ISO 15797:2002/COR 1:2004 Metodo 8 + A (asciugatura a macchina)
Non candeggiare, non utilizzare acidi durante il risciacquo.
Asciugatura a macchina consentita.
Stirare a temperatura media (inferiore a 150° C).
Utilizzare agenti detergenti a secco diversi dal tricloroetilene.
Lavare il DPI ad azione ritardante di propagazione della fiamma separatamente, onde evitare l'eventuale accumulo di fibre o componenti infiammabili. Per gli indumenti sporchi pre-lavati, assicurarsi che vengano risciacquati adeguatamente dopo il lavaggio. Gli indumenti protettivi devono essere puliti regolarmente, seguendo le istruzioni consigliate. Una volta terminata la pulizia dell'indumento, si consiglia di controllarlo prima del riutilizzo. Asciugare e stirare l'indumento dopo ogni lavaggio per garantire prestazioni ottimali. La vita dell'indumento dipende dalle condizioni di utilizzo e manutenzione. Non utilizzare indumenti sporchi, contaminati, danneggiati o riparati.
Stoccaggio
È importante assicurarsi che gli indumenti non siano conservati in luoghi umidi o esposti direttamente alla luce del sole, la cui azione potrebbe causarne lo scolorimento.
Qualora l'indumento non venga utilizzato da almeno 1 anno, è necessario lavarlo secondo le istruzioni prima di poterlo utilizzare nuovamente.
Riciclo
Non disperdere l'indumento nell'ambiente una volta utilizzato. Se l'indumento non è contaminato, è possibile seguire il ciclo di riciclaggio tessile convenzionale. Se contaminato con sostanze inquinanti, è necessario sottoporre l'indumento a un adeguato ciclo di ritrattamento nel rispetto della normativa vigente.
Raccomandazioni
Questi indumenti sono adatti ad essere indossati fino ad 8 ore continuative a temperatura ambiente. Indumenti sporchi possono determinare una riduzione della protezione. Le proprietà caratteristiche di una limitata propagazione della fiamma saranno ridotte in caso di contaminazione da parte di liquidi infiammabili. Gli indumenti, se indossati a stretto contatto con la pelle, potrebbero non assicurare la completa protezione contro ogni eventuale rischio di ustione. Questi indumenti proteggono solo le parti del corpo che ricoprono, pertanto potrebbero essere necessarie altre protezioni parziali da applicare nei punti non coperti. Eventuali equipaggiamenti non conformi alle normative EN 11612 e/o EN 1149-5, indossati sopra gli indumenti di cui sopra, possono annullarne l'efficacia.
Durante le operazioni di saldatura l'indumento deve coprire la parte anteriore del corpo, quantomeno da un capo all'altro delle cuciture laterali.
Il livello di protezione contro le fiamme sarà ridotto qualora gli indumenti protettivi del saldatore siano contaminati con materiali infiammabili.
Un aumento del contenuto di ossigeno nell'aria riduce considerevolmente l'efficacia degli indumenti protettivi contro le fiamme. È necessario prestare attenzione in caso di saldatura in spazi ristretti poiché l'atmosfera potrebbe arricchirsi di ossigeno.
Non tutte le parti conduttive delle saldature ad arco possono essere protette dal contatto diretto. In casi particolari come saldature sopraelevate potrebbe essere necessario indossare ulteriori protezioni parziali. L'indumento è destinato esclusivamente alla protezione contro un breve contatto accidentale con parti attive di un circuito di saldatura ad arco. È necessario applicare ulteriori strati isolanti laddove vi sia un rischio maggiore di scosse elettriche.
In caso di esposizione a getti di liquido o gas ad alta pressione, l'uso degli indumenti di protezione da sostanze chimiche di Tipo 6 o PB6 potrebbe rivelarsi insufficiente. Nei confronti di alcune sostanze chimiche altamente concentrate, potrebbe rivelarsi necessario l'utilizzo di un capo con proprietà prestazionali superiori, sia in termini di efficacia derivante dai materiali utilizzati che dal punto di vista della fabbricazione. Sarà l'utente a giudicare la compatibilità e la robustezza dell'indumento in combinazione con altri equipaggiamenti. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'uso improprio dell'indumento.
I lavoratori che indossano indumenti protettivi di dissipazione elettrostatica devono operare in presenza di un'adeguata messa a terra , tale da garantire una resistenza tra sé stessi e la superficie inferiore a 108Ω (tramite calzature di dissipazione elettrostatica conformi alla normativaEN 20345 o EN 20347 con requisito ausiliario A o mediante altri mezzi idonei).
Gli indumenti protettivi che favoriscono la dissipazione elettrostatica non devono essere slacciati o rimossi in presenza di atmosfera infiammabile o esplosiva o durante la manipolazione di sostanze infiammabili o esplosive.
La capacità di dissipazione elettrostatica degli indumenti protettivi può essere influenzata dall'usura, dai lavaggi e dalle eventuali contaminazioni.
Gli indumenti protettivi per la dissipazione elettrostatica non devono essere utilizzati in atmosfere ricche di ossigeno senza l'approvazione preventiva del tecnico responsabile della sicurezza.
La protezione elettrostatica fornita dall'indumento risulterà meno efficace nel caso in cui quest'ultimo sia bagnato, sporco o madido di sudore.
La normativa EN 1149-5 potrebbe non essere sufficiente in caso di utilizzo in determinate atmosfere esplosive.
Se l'indumento protettivo è costituito da due pezzi, è entrambi devono essere indossati simultaneamente al fine di garantire il livello di protezione specificato.
Questo indumento protettivo ad alta visibilità non deve essere coperto da altri equipaggiamenti o capi di abbigliamento. L'uso di un indumento ad alta visibilità non garantisce la completa visibilità in tutte le circostanze e condizioni. La classe prestazionale può essere raggiunta utilizzando un singolo indumento o un insieme di capi d'abbigliamento. Un insieme di capi d'abbigliamento può essere classificato in una classe di protezione superiore rispetto al singolo indumento considerato separatamente. Questa eventuale classe superiore è indicata nella valutazione del capo. Se l'indumento di protezione ad alta visibilità è sporco, la sua efficacia risulterà compromessa. La classe d'appartenenza dell'indumento è definita in base alla porzione visibile del materiale, motivo per cui la marcatura ella superficie degli indumenti è limitata.
A seguito dell'approvazione CE, non è consentita alcuna modifica dell'indumento, come l'aggiunta di loghi.
Dichiarazione:
La marcatura CE apposta su questo guanto significa conformità con i requisiti essenziali del Regolamento Europeo 2016/425. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito internet : vedere **.
IT
SOCIETÀ | ORGANISMO NOTIFICATO – CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO | ORGANISMO NOTIFICATO - CONTROLLO DELLA PRODUZIONE 11B
WORLDWIDE EURO PROTECTION 555 route de la Dombes, 01700 Les Echets Miribel – France ** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ | AITEX – N° 0161 Plaza Emilio Sala 1 03801 Alcoy (Alicante) - Spagna Tel. +34 965 54 22 00 - Fax. +34 965 54 34 94 | BTTG – N° 0339 Unit 14, Wheel Forge Way Trafford Park, Manchester M17 1EH – Regno Unito Tel. +44 (0161) 873 6543 - Fax. +44 (0161) 848 7378
Nella scelta della tuta, selezionare la misura più comoda tra B e C
In caso di dubbio tra le due taglie, optare per quella più grande
Taglie - da S a XXXL
v.20190214
0339
MANUALE D'USO
Queste informazioni devono essere fornite all'utente finale, che sarà tenuto a leggerne il contenuto
Tuta THOR – Rif. Navy 8MTHCN, Rif. Arancione 8MTHCO
Giacca THOR - Rif. Navy 8MTHJN
Pantaloni Thor - Rif. Navy 8MTHTN
78% cotone, 20% poliestere, 2% antistatico, 300 gsm
Navy / Arancione

## Slide 7
GAMA THOR
Categoria EPI 3 - De acordo com as normas
A presença de fitas retrorrefletivas não faz desta peça um EPI de alta visibilidade
EN ISO 13688: 2013 (EN 340:2003) - Vestuário de protecção: requisitos gerais
EN ISO 11612:2015 - A1 A2 B1 C1 E2 F1 - Vestuário de proteção para trabalhadores expostos a calor e
chamas
Pré-tratamento - 5 e 50 lavagens a 75 °C de acordo com a norma ISO 15797:2002/COR 1:2004 método 8 e A (secagem por tambor)
A1/A2: Propagação de chama limitada, B1: Resistência térmica convetiva, C1: Resistência ao calor radiante,
F1: Resistência ao calor por contacto E2: Resistência ao respingo de ferro fundido
EN ISO 11611:2015 - Classe 1 A1 A2 - Vestuário de proteção para uso em soldadura e processo conexo
Pré-tratamento - 5 lavagens a 75 °C de acordo com a norma ISO 15797:2002/COR 1:2004 método 8 e A (secagem por tambor)
Classe 1 - Protege contra técnicas e situações de soldadura menos perigosas, que causam menos respingos e calor radiante
A1 / A2 - Propagação de chama limitada
EN 1149-5:2008 - Vestuário de proteção - Propriedades eletrostáticas - Parte 5Pré-tratamento - 5 lavagens a 75 °C de acordo com
a norma ISO 15797:2002/COR 1:2004 método 8 e A (secagem por tambor)
Testado de acordo com o método 2 da EN1149-3 a uma temperatura de: 23±1 °C e 25±5% de humidade relativa: t50<4s ou S>0,2
IEC 61482-2:2009 - Classe 1, 4kA - Vestuário de proteção contra os riscos térmicos de um arco elétrico
Pré-tratamento - 5 lavagens a 75 °C de acordo com a norma ISO 15797:2002/COR 1:2004 método 8 e A (secagem por tambor)
Classe 1 - Arco 4kA - Tempo 500 ms
EN 13034:2005 + A1:2009 - Vestuário de protecção contra produtos químicos líquidos.
Pré-tratamento - 5 e 10 lavagens a 75 °C de acordo com a norma ISO 15797:2002/COR 1:2004 método 8 e A (secagem por tambor)
Desempenhos: Casacão 8MTHCN e 8MTHCO - Tipo 6
Casaco 8MTHJN - Tipo PB 6
Calças 8MTHTN - Tipo PB 6
Protetores de Joelho EN 14404:2004+A1:2010 (Casacão e Calças) para trabalho em posição de joelhos
Pré-tratamento - 5 lavagens a 75 °C de acordo com a norma ISO 15797:2004/COR 1:2004 método 8 e A (secagem por tambor)
Desempenhos: Casacão 8MTHCN e 8MTHCO - Tipo 2 - Nível 0 (Aplicável com Joelheiras ref.ª 8KNEE)
Calças 8MTHTN - Tipo 2 - Nível 0 (Aplicável com Joelheiras ref.ª 8KNEE)
A classe de proteção dos joelhos é classificada da seguinte forma:
Tipo 1 : Joelheiras independentes de outras roupas, fixadas em redor das pernas.
Tipo 2 : Joelheiras em espuma ou outro enchimento, fixadas aos bolsos das pernas ou fixadas permanentemente às calças.
Tipo 3: Joelheiras não presas ao corpo, mas colocadas em posição enquanto o utilizador está em movimento.
Tipo 4: Joelheiras que fazem parte de uma unidade com funções adicionais, como a estrutura de apoio para se levantar ou ajoelhar-se. Podem ser usada no corpo ou ser independentes.
Nível de Proteção 0: Superfícies de piso plano
Nível de Proteção 1: Superfícies de piso plano ou irregular. Protege contra a penetração por uma força de pelo menos (100 ± 5) N
Nível de Proteção 2: Superfícies de piso plano ou irregular em condições severas. Protege contra a penetração por uma força de pelo menos (250 ± 10) N.
Instruções para lavagem e cuidados
Lavar a 75 °C, de acordo com a norma ISO 15797:2002/COR 1:2004 método 8 e A de secagem por tambor.
Não usar lixívia, não usar ácidos ao enxaguar.
Secagem em máquina de tambor permitida.
Engomar a posição média (abaixo de 150 °C).
Usar um agente de limpeza a seco que não seja tricloroetileno.
Lavar sempre o EPI retardador de chama separadamente, para evitar alguma migração de fibras ou componentes soltos inflamáveis. Pré-lavar a roupa suja, certificar-se de que as peças estão devidamente enxaguadas após a lavagem. As roupas de proteção devem ser limpas regularmente, conforme as instruções recomendadas. Depois de limpar a roupa, inspecionar antes de reutilizar. Fazer ciclo de lavar e secar e passar a ferro a roupa após cada lavagem para um melhor desempenho. A vida útil da roupa está ligada às condições de uso e manutenção. Não usar roupas sujas, contaminadas, danificadas ou consertadas.
Armazenamento
Deve ser dada importância a garantir que a roupa não esteja sujeita a condições de armazenamento húmido e sob luz solar direta, uma vez que a luz solar direta pode levar a cor a desbotar.
A roupa, se não utilizada por 1 ano, deve ser lavada de acordo com as instruções de cuidados antes de usar.
Reciclagem
Não deitar no lixo a roupa depois de usada. Se a peça não estiver contaminada, pode seguir uma cadeia convencional de reciclagem de têxteis. Se contaminada com poluentes, a peça deve seguir uma cadeia de reprocessamento apropriada em conformidade com o regulamento atual.
Recomendações
Estas peças de vestuário são adequadas quando usadas até 8 horas a uma temperatura ambiente. Roupas sujas podem levar a uma redução da proteção. As propriedades limitadoras de propagação de chamas serão reduzidas se contaminadas com líquidos inflamáveis. O vestuário, se usado junto à pele, pode não eliminar todo o risco de queimaduras. Estas peças de vestuário só podem proteger onde cobrem o corpo, podendo ser necessária uma proteção adicional e parcial do corpo. Vestuário não conforme com a EN 11612 e/ou EN 1149-5, quando usado sobre estas peças, elimina a eficácia destas peças de vestuário.
Durante as operações de soldadura, sugere-se que o utilizador cubra o corpo dianteiro pelo menos de costura a costura lateral.
O nível de proteção contra chamas será reduzido se a roupa de proteção do soldador estiver contaminada com materiais inflamáveis.
Um aumento no teor de oxigénio do ar reduzirá consideravelmente a proteção do vestuário de proteção do soldador contra chamas. Deve ter-se cuidado ao soldar em espaços fechados. Por exemplo, é possível que a atmosfera se torne enriquecida com oxigénio.
Nem todas as peças de soldadura de passagem de tensão das instalações de soldadura por arco podem ser protegidas contra contacto direto. Proteção parcial do corpo adicional poderá ser necessária, por exemplo, para soldadura em altura. A peça de vestuário destina-se apenas a proteger contra breve contacto inadvertido com as partes vivas de um circuito de soldadura por arco e serão necessárias camadas de isolamento elétrico adicionais quando houver um risco maior de choque elétrico.
Se exposto a jatos de gás ou líquido a alta pressão, o uso de roupas de proteção química Tipo 6 ou PB6 pode ser insuficiente. Perante alguns produtos químicos altamente concentrados, as propriedades da peça de vestuário podem exigir maior desempenho, tanto em termos de desempenho dos materiais como de fabrico. Apenas o utilizador poderá avaliar a adequação da peça a outros equipamentos e sua durabilidade. O fabricante não pode ser responsabilizado pelo uso indevido da peça.
Trabalhadores que usem roupas de proteção dissipadoras eletrostáticas devem estar devidamente ligados à terra , sendo que a resistência entre a pessoa e a terra deve ser inferior a 108Ω (através de calçado eletrostático dissipador, que cumpra a EN 20345 ou EN 20347, com o requisito auxiliar A ou por outros meios adequados).
O vestuário de proteção eletrostático dissipador não deve ser aberto ou removido enquanto na presença de atmosfera inflamável ou explosiva ou ao manusear substâncias inflamáveis ​​ou explosivas.
A eficácia da dissipação eletroestática do vestuário dissipador de proteção eletrostática pode ser afetada pelo desgaste, lavagem e possível contaminação.
A roupa de proteção dissipadora eletrostática não deve ser usada em atmosferas enriquecidas com oxigénio sem prévia autorização do engenheiro de segurança responsável.
A proteção eletrostática fornecida pela peça será reduzida quando estiver molhada, suja ou encharcada de suor.
A norma EN 1149-5 pode não ser suficiente se a peça for usada em algumas atmosferas explosivas específicas
No caso de uma peça de vestuário protetor de duas peças, ambos os elementos devem ser usados ​​juntos para fornecer o nível especificado de proteção.
Esta roupa de proteção de alta visibilidade não deve ser coberta por outras roupas ou equipamentos. O uso de uma roupa de alta visibilidade não garante que o utilizador seja visível em todas as circunstâncias e condições. A classe de desempenho pode ser obtida usando uma única peça de roupa ou um conjunto de roupas. Um conjunto de roupas pode ser classificado para uma classe de proteção mais alta do que a única peça separadamente. Esta classe superior eventual é indicada na marcação da peça de vestuário. Se a roupa protetora de alta visibilidade estiver suja, o seu desempenho será prejudicado. Observe-se que a classe da peça de roupa é baseada na área do material visível, e é por isso que a marcação da superfície das roupas é restrita.
Nenhuma modificação desta peça de vestuário, como, por exemplo, a adição de logótipos é permitida após a aprovação de tipo CE.
Declaração
A marcação CE desta luva significa conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento Europeu 2016/425. A declaração de conformidade está disponível no website: ver **.
PT
COMPANHIA | ENTIDADE NOTIFICADA - CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO | ENTIDADE NOTIFICADA - CONTROLO DA PRODUÇÃO 11B
WORLDWIDE EURO PROTECTION 555 route de la Dombes, 01700 Les Echets Miribel – France ** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ | AITEX - N.° 0161 Plaza Emilio Sala 1 03801 Alcoy (Alicante) - Espanha Tel. +34 965 54 22 00 - Fax. +34 965 54 34 94 | BTTG – N.° 0339 Unit 14, Wheel Forge Way Trafford Park, Manchester M17 1EH – REINO UNIDO Tel. +44 (0161) 873 6543 - Fax. +44 (0161) 848 7378
Para o casacão, tomem-se as medidas maiores entre B e C
Em caso de dúvida entre dois tamanhos, escolher o maior
Tamanhos - de S a 3XL
v.20190214
0339
MANUAL DE UTILIZADOR
Estas informações devem ser entregues e lidas pelo utilizador
Casacão THOR - Ref.ª Navy 8MTHCN, Ref.ª Orange 8MTHCO
Casaco THOR - Ref.ª Navy 8MTHJN
Calças THOR - Ref.ª Navy 8MTHTN
78% algodão, 20% poliéster, 2% antiestático, 300 gsm
Navy / Orange
TESTE | RESULTADOS
Design | Obtido
Resistência à abrasão | Navy fabric Nível 6 ; > 2000 ciclos
Determinação da resistência à tração | Navy fabric Nível 5 Dobra: 1200N - Trama: 770N
Resistência ao rasgo | Navy fabric Nível 3 Tensão: 65,16N Trama: 61,49N
Resistência à perfuração | Navy fabric Nível 3 -58,55
Repelência de líquidos | Navy fabric Nível 3 - H2S04 (30%) Nível 3 - NaOH (10%) Nível 3 - O-Xileno Nivel 3 - 1-Butanol
Resistência à penetração de líquidos | Navy fabric Nível 2 - H2S04 (30%) Nível 2 - NaOH (10%) Nível 2 - 0-Xileno Nível 2 - 1-Butanol
Resistência à penetração de líquidos por pulverização - apenas Casacão | Alcançado
Força de costura | Nível 5 437,14 N
Estabilidade dimensional após 5 ciclos de lavagem 75 °C | Navy fabric Tensão: -2,0% - Trama: -1,0%

## Slide 8
LINIA THOR
Kategoria 3 ŚOI – zgodnie z normami
Obecność taśm odblaskowych nie zapewnia maksymalnej widoczności odzieży ochronnej
EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) – Odzież ochronna: Wymagania ogólne
EN ISO 11612:2015 – A1 A2 B1 C1 E2 F1 – Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie
wysokich temperatur i płomieni
Obróbka wstępna - 5 do 50 prań w temperaturze 75°C zgodnie z normą ISO 15797:2002/COR 1:2004 metoda 8 i A (suszenie w suszarce bębnowej)
A1/A2: Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia, B1: Odporność na ciepło przekazywane drogą konwekcji, C1: Odporność na ciepło
wypromieniowane, F1: Odporność na ciepło przekazywane w kontakcie bezpośrednim E2: Odporność na rozbryzgi stopionego żelaza
EN ISO 11611:2015 – Class 1 A1 A2 - Odzież ochronna do stosowania w spawalnictwie i procesach pokrewnych
Obróbka wstępna - 5 prań w temperaturze 75°C zgodnie z normą ISO 15797:2002/COR 1:2004 metoda 8 i A (suszenie w suszarce bębnowej)
Klasa 1 - Chroni przed mniej niebezpiecznymi technikami i warunkami spawania, powodując mniejsze rozpryski i mniejsze promieniowanie
ciepła
A1 / A2 - Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia
EN 1149-5:2008 - Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Część 5Obróbka wstępna - 5 prań w temperaturze 75°C zgodnie z
normą
ISO 15797:2002/COR 1:2004 metoda 8 i A (suszenie w suszarce bębnowej)
Testowanie zgodne z normą EN1149-3 metoda 2 w temperaturze: 23±1°C i 25±5% wilgotności względnej: t50<4s lub S>0,2
IEC 61482-2:2009 – Klasa 1, 4kA - Odzież ochronna chroniąca przed zagrożeniami termicznymi łuku elektrycznego
Obróbka wstępna - 5 prań w temperaturze 75°C zgodnie z normą ISO 15797:2002/COR 1:2004 metoda 8 i A (suszenie w suszarce bębnowej)
Klasa 1 – Natężenie prądu łuku elektrycznego 4kA – Czas 500 ms
EN 13034: 2005 + A1: 2009 - Odzież ochronna chroniąca przed ciekłymi chemikaliami.
Obróbka wstępna – 5 do 10 prań w temperaturze 75°C zgodnie z normą ISO 15797:2002/COR 1:2004 metoda 8 i A (suszenie w suszarce
bębnowej)
Osiągi : Kombinezon 8MTHCN i 8MTHCO - Typ 6
Kurtka 8MTHJN - Typ PB 6
Spodnie 8MTHTN - Typ PB 6
EN 14404:2004+A1:2010 (Kombinezon i spodnie) Nakolanniki do pracy w pozycji klęczącej
Obróbka wstępna - 5 prań w temperaturze 75°C zgodnie z normą ISO 15797:2002/COR 1:2004 metoda 8 i A (suszenie w suszarce bębnowej)
Osiągi: Kombinezon 8MTHCN i 8MTHCO - Typ 2 – Poziom 0 (Stosuje się z nakolannikami, symb. 8KNEE)
Spodnie 8MTHTN - Typ 2 – Poziom 0 (Stosuje się z nakolannikami symb. 8KNEE)
Klasyfikacja nakolanników jest następująca:
Typ 1 : Nakolanniki niezależne od innych ubrań, zapinane na nogawkach.
Typ 2 : Nakolanniki z pianki lub innej wyściółki, zamocowane w kieszeniach na nogawkach lub przymocowane na stałe do spodni.
Typ 3 : Nakolanniki nieprzytwierdzane do ciała lecz umieszczane w odpowiedniej pozycji zależnie od ruchów użytkownika.
Typ 4 : Nakolanniki, które są częścią jednostki z dodatkowymi funkcjami, takimi jak stelaż podporowy do wstawania lub siedzisko klęczące. Można nosić przytwierdzone do ciała lub niezależnie.
Poziom ochrony 0 : Płaskie powierzchnie podłogowe
Poziom ochrony 1: Płaskie lub nierówne powierzchnie podłogowe. Chroni przed przebiciem z siłą o wartości co najmniej (100 ± 5) N
Poziom ochrony 2 : Płaskie lub nierówne powierzchnie podłogowe w trudnych warunkach. Chroni przed przebiciem z siłą o wartości co najmniej (250 ± 10) N.
Instrukcje dotyczące dbałości
Pierz w temperaturze 75°C, zgodnie z normą ISO 15797:2002/COR 1:2004 metoda 8 i A, susz w suszarce bębnowej.
Nie wybielaj, do płukania nie używaj kwasów.
Dopuszcza się suszenie w suszarce bębnowej.
Prasuj w średniej temperaturze (poniżej 150°C).
Pierz na sucho, używając środka innego niż trójchloroetylen.
Ognioodporne ŚOI pierz zawsze oddzielnie, aby uniknąć migracji łatwopalnych luźnych włókien lub komponentów. Zanieczyszczona odzież ochronna wymaga dokładnego prania i spłukania po każdym praniu. Odzież ochronną należy prać regularnie i zgodnie z zaleceniami. Po oczyszczeniu odzieży ochronnej sprawdź ją przed ponownym użyciem. Po każdym praniu wysusz ją i wyprasuj, aby uzyskać lepszą wydajność. Żywotność odzieży jest związana z warunkami użytkowania i konserwacji. Nie używaj brudnej, zanieczyszczonej, uszkodzonej lub naprawianej odzieży.
Przechowywanie
Nie przechowuj odzieży w wilgotnych warunkach i nie narażaj jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gdyż światło słoneczne może powodować płowienie kolorów.
Odzież nieużywaną przez 1 rok należy uprać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pielęgnacji przed użyciem.
Recykling
Zużytej odzieży nie wyrzucaj do śmieci. Odzież niezanieczyszczoną można skierować do konwencjonalnego łańcucha recyklingu tekstyliów. Odzież zanieczyszczoną można poddać ponownemu przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecenia
Odzież ta jest odpowiednia do noszenia przez 8 godzin w temperaturze otoczenia. Zanieczyszczona odzież może przyczynić się do zmniejszenia ochrony. Właściwości redukowania rozprzestrzeniania się płomienia zostaną zmniejszone w przypadku zanieczyszczenia odzieży łatwopalnymi cieczami. Nie ma gwarancji, że odzież noszona tuż przy skórze wyeliminuje ryzyko oparzeń. Odzież ta chroni tylko okryte nią powierzchnie, dlatego też może być wymagana dodatkowa, częściowa ochrona ciała. Odzież niezgodna z normą EN 11612 i/lub EN 1149-5, założona na odzież ochronną zmniejsza jej skuteczność.
Zaleca się, aby spawacz podczas spawania przykrywał cały przód ciała, pomiędzy oboma szwami bocznymi odzieży.
Jeśli odzież ochronna spawacza zostanie zanieczyszczona materiałami łatwopalnymi, wówczas zmniejszy się właściwy dla niej poziom ochrony przed płomieniem.
Zwiększenie zawartości tlenu w powietrzu znacznie zmniejszy właściwości odzieży ochronnej spawacza. Podczas spawania w przestrzeniach zamkniętych należy zachowywać odpowiednią ostrożność, gdyż mogą zaistnieć warunki dla wzbogacenia atmosfery tlenem.
Nie wszystkie części przenoszące napięcie spawania w instalacjach spawania łukowego można chronić przed bezpośrednim kontaktem. Może być wymagana dodatkowa częściowa ochrona ciała, np. w przypadku spawania pułapowego. Odzież jest przeznaczona tylko do ochrony przed krótkotrwałym nieumyślnym kontaktem z częściami będącymi pod napięciem obwodu spawania łukowego i na potrzeby sytuacji, gdy będą wymagane dodatkowe warstwy izolacji elektrycznej w miejscach występowania zwiększonego ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
W przypadku narażenia na strumienie gazu lub cieczy pod wysokim ciśnieniem stosowanie chemicznego ubrania ochronnego typu 6 lub PB6 może nie być wystarczające. W przypadku niektórych silnie skoncentrowanych chemikaliów właściwości odzieży mogą wymagać większej wydajności zarówno pod względem jakości materiałów, jak i wykonania. Tylko użytkownik może ocenić odpowiedniość odzieży do innego sprzętu, a także jej trwałość. Producent nie może ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie odzieży.
Pracownicy noszący odzież ochronną zdolną do odprowadzania ładunku elektrostatycznego, powinni być odpowiednio uziemieni , tak aby rezystancja pomiędzy człowiekiem a ziemią była mniejsza niż 108Ω (poprzez obuwie zdolne do odprowadzania ładunku elektrostatycznego, spełniające wymagania normy EN 20345 lub EN 20347, ze spełnieniem wymagania pomocniczego A lub z wykorzystaniem innych odpowiednich środków).
Odzież ochronna zdolna do odprowadzania ładunku elektrostatycznego nie może być rozpinana ani usuwana w atmosferze łatwopalnej lub wybuchowej, ani podczas obchodzenia się z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi.
Skuteczność odprowadzania ładunku elektrostatycznego przez służącą do tego celu odzież ochronną może zostać zmniejszona z powodu jej zużycia, prania i ewentualnego zanieczyszczenia.
Bez uprzedniej zgody odpowiedzialnego inżyniera bezpieczeństwa nie wolno używać odzieży ochronnej zdolnej do odprowadzania ładunku elektrostatycznego w atmosferze wzbogaconej tlenem.
Ochrona elektrostatyczna takiej odzieży zostanie zmniejszona, gdy będzie ona mokra, zabrudzona nasiąknięta potem.
Norma EN 1149-5 może nie być wystarczająca w przypadku stosowania w niektórych określonych atmosferach wybuchowych.
W celu zapewnienia określonego poziomu ochrony, w przypadku dwuczęściowej odzieży ochronnej powinny być noszone jednocześnie obie jej części.
Ta wyraźnie widoczna odzież ochronna nie może być przykrywana przez inną odzież lub sprzęt. Użycie tego typu odzieży nie gwarantuje, że użytkownik będzie wyraźnie widoczny we wszystkich okolicznościach i warunkach. Klasę wydajności można uzyskać, wykorzystując pojedynczą część odzieży lub jej komplet. Komplet odzieży można zaklasyfikować do wyższej klasy ochrony w porównaniu z pojedynczą częścią odzieży noszoną osobno. Ta ewentualna wyższa klasa jest wskazana w oznakowaniu odzieży. Jeśli odzież ochronna o dużej widoczności zostanie zabrudzona, jej skuteczność zmniejszy się. Należy zwrócić uwagę, że klasę odzieży określa się na podstawie obszaru widocznego materiału, dlatego też oznakowanie nie dotyczy całości.
Modyfikowanie tej odzieży, na przykład poprzez dodanie logo, dozwolone jest wyłącznie po udzieleniu homologacji typu WE.
Deklaracja
Oznakowanie CE umieszczone na tej rękawicy oznacza zgodność z zasadniczymi wymogami rozporządzenia europejskiego 2016/425. Deklaracja zgodności zamieszczona jest na stronie internetowej, patrz: **.
PL
SPÓŁKA | JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA - CERTYFIKACJA PRODUKTU | JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA – KONTROLA PRODUKCJI 11B
WORLDWIDE EURO PROTECTION 555 route de la Dombes, 01700 Les Echets Miribel – France ** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ | AITEX – N°0161 Plaza Emilio Sala 1 03801 Alcoy (Alicante) - Hiszpania Tel. +34 965 54 22 00 - Faks +34 965 54 34 94 | BTTG – Nr 0339 Unit 14, Wheel Forge Way Trafford Park, Manchester M17 1EH - Wielka Brytania Tel. +44 (0161) 873 6543 - Faks. +44 (0161) 848 7378
W przypadku kombinezonu wybierz większe rozmiary, pomiędzy B i C
W przypadku wątpliwości co do rozmiaru, zawsze wybieraj rozmiar większy
Rozmiary – od S do 3XL
v.20190214
0339
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Informacje te muszą zostać przekazane użytkownikowi końcowemu, który powinien się z nimi zapoznać.
Kombinezon THOR – granatowy, symb. 8MTHCN, pomarańczowy, symb. 8MTHCO
Kurtka THOR – granatowa, symb. 8MTHJN
Spodnie THOR – granatowe, symb. 8MTHTN
78% - bawełna, 20% - poliester, 2% - materiał antystatyczny, 300 g/m²
Granatowy/Pomarańczowy
TEST | WYNIKI
Koncepcja | Zrealizowana
Odporność na ścieranie | Tkanina granatowa Poziom 6 ; > 2000 cykli
Wyznaczenie odporności na rozciąganie | Tkanina granatowa Poziom 5 Osnowa:1200N Wątek:770N
Wytrzymałość na rozerwanie | Tkanina granatowa Poziom 3 Osnowa: 65,16N Wątek: 61,49N
Wytrzymałość na przebicie | Tkanina granatowa Poziom 3 -58,55
Odporność na działanie płynów | Tkanina granatowa Poziom 3 - H2S04 (30%) Poziom 3 - NaOH (10%) Poziom 3 - O-Xileno Poziom 3 - 1-Butanol
Odporność na przenikanie cieczy | Tkanina granatowa Poziom 2 - H2S04 (30%) Poziom 2 - NaOH (10%) Poziom 2 - 0-Xileno Poziom 2 - 1-Butanol
Odporność na przenikanie płynów poprzez natryskiwanie - Tylko kombinezon | Osiągnięta
Wytrzymałość szwów | Poziom 5 437,14 N
Stabilność wymiarów po 5 cyklach prania w temperaturze 75° | Tkanina granatowa Osnowa:-2,0% Wątek: -1,0%

## Slide 9
THORI TOOTEVALIK
IKV 3. kategooria - kooskõlas kehtivate õigusnormidega
Helkurpaelade olemasolu ei muuda seda riideeset kõrge nähtavusega IKV-ks
EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) – Kaitseriietus: üldnõuded
EN ISO 11612:2015 – A1 A2 B1 C1 E2 F1 – Kaitseriietus. Kuumuse ja leekide eest kaitset pakkuv riietus
Eeltöötlus – 5 ja 50 pesu temperatuuril 75°C vastavalt standardile ISO 15797:2002/COR 1:2004 meetod 8 ja A (trummelkuivatus)
A1 / A2: piiratud leegilevik B1: konvektiivse kuumuse kindlus C1: kiirguva kuumuse kindlus F1: kontaktkuumuse kindlus
E2: sulanud raua pritsmete kindlus
EN ISO 11611:2015 – klass 1 A1 A2 - kaitseriietus kasutamiseks keevitamisel ja sellega seonduvatel protsessidel
Eeltöötlus – 5 pesu temperatuuril 75°C vastavalt standardile ISO 15797:2002/COR 1:2004 meetod 8 ja A (trummelkuivatus)
1. klass - kaitseb vähemohtlike keevitusmeetodite ja -olukordade eest, põhjustades vähem pritsmeid ja kiirguvat kuumust
A1/A2 - piiratud leegilevik
EN 1149-5:2008 - Kaitseriietus. Elektrostaatilised omadused. 5. osaEeltöötlus – 5 pesu temperatuuril 75°C vastavalt standardile
ISO 15797:2002/COR 1:2004 meetod 8 ja A (trummelkuivatus)
Testitud vastavalt EN1149-3 meetodile 2 temperatuuril: 23±1°C ja 25±5% suhteline õhuniiskus: t50<4s või S>0,2
IEC 61482-2:2009 – 1. klass, 4kA - Kaitseriietus kaitseks elektrikaarleegi termiliste ohtude eest
Eeltöötlus – 5 pesu temperatuuril 75°C vastavalt standardile ISO 15797:2002/COR 1:2004 meetod 8 ja A (trummelkuivatus)
1. klass – Kaarleek 4kA – Kestus 500ms
EN 13034:2005+A1:2009 – Kaitseriietus kaitseks vedelate kemikaalide eest.
Eeltöötlus – 5 ja 10 pesu temperatuuril 75°C vastavalt standardile ISO 15797:2002/COR 1:2004 meetod 8 ja A (trummelkuivatus)
Suutlikkus : tunked 8MTHCN & 8MTHCO - tüüp 6
jakk 8MTHJN - tüüp PB 6
püksid 8MTHTN - tüüp PB 6
EN 14404:2004+A1:2010 (Tunked ja püksid) põlvekaitsed põlviliasendis töötamiseks
Eeltöötlus – 5 pesu temperatuuril 75°C vastavalt standardile ISO 15797:2002/COR 1:2004 meetod 8 ja A (trummelkuivatus)
Suutlikkus: tunked 8MTHCN & 8MTHCO - tüüp 2 – tase 0 (kehtib põlvakaitsetega viitenumbriga 8KNEE)
Põksid 8MTHTN - tüüp 2 – tase 0 (kohalduv põlvekaitsetega viitenumbriga 8KNEE)
Põlvekaitseklass on klassifitseeritud järgmiselt:
tüüp 1: põlvekaitse ei sõltu muudest riideesemetest, need kinnitatakse jalgade ümber;
tüüp 2: vahtmaterjali või muu pehmendava materjaliga kaetud põlvekaitsed, mis on kinnitatud jalgadel asuvatesse taskutesse, mis on
püsivalt pükste külge kinnitatud;
tüüp 3: põlvekaitsed ei ole kinnitatud keha külga, kuid seatud vajalikku asendisse, kui kasutaja liigub ringi;
tüüp 4: põlvekaitsed, mis on osa lisafunktsioonidega üksusest, nagu tugiraam püstitõusmiseks või põlvitamisiste. Võimalik kanda kehal või kasutada eraldiseisvalt.
Kaitsetase 0: tasased põrandapinnad
Kaitsetase 1: tasased või ebatasased põrandapinnad. Kaitseb vähemalt torgete eest jõuga vähemalt (100 ± 5) N
Kaitsetase 2 : tasased või ebatasased põrandapinnad rasketes tingimustes. Kaitseb torgete eest jõuga vähemalt (250 ± 10) N.
Pesemisjuhised
Peske temperatuuril 75 ° C vastavalt ISO 15797:2002/COR 1:2004 meetodile 8 ja A - trummelkuivatus.
Ärge pleegitage, ära kasutage happeid loputamisel.
Trummelkuivatamine lubatud.
Raud keskmisel settimistemperatuuril (alla 150 °C).
Kasutage muid puhastusaineid kui trikloroetüleeni.
Peske alati oma leeki aeglustav IKV eraldi, et vältida kergsüttivate lahtiste kiudude või ainete levikut. Eelpestud määrdunud rõivaesemete puhul veenduge, et rõivaesemed oleksid nõuetekohaselt loputatud pärast pesu. Kaitseriietust tuleb korrapäraselt puhastada vastavalt soovituslikele suunistele. Pärast rõivaeseme puhastamist kontrollige enne uuesti kasutamist. Parema suutlikkuse tagamiseks teostage keemilise puhastuse tsükkel ja triikige pärast igakordset pesemist. Rõivaeseme kasutusiga on seotud kasutustingimuste ja hooldusega, ärge kasutage määrdunud, saastunud, kahjustunud või parandatud rõivaesemeid.
Ladustamine
Oluline on tagada, et rõivaesemeid ei säilitataks niisketes ladustamistingimustes ja otsese päikesevalguse all, kuna otsene päikesevalgus võib põhjustada värvi tuhmumist.
Kui rõivaeset ei kasutata 1 aasta vältel, tuleb seda pesta eelpool kirjeldatud hooldusjuhiste kohaselt.
Ringlussevõtt
Ärge määrige rõivaesemeid pärast kasutamist. Kui rõivas ei ole saastunud, võib selle suunata tavapärasesse tekstiiltoodete ringlussevõtuahelasse. Kui see on saasteainetega saastunud, tuleb rõivaeseme suhtes kohaldada asjakohast ringlussevõtu ahelat, mis on kooskõlas kehtivate eeskirjadega.
Soovitused
Need rõivaesemed sobivad kandmiseks kuni 8 tunni vältel ümbritseva õhu temperatuuril. Vale riietus võib põhjustada kaitsetaseme langust. Piiratud leegi levikut võimaldavaid omadusi kahjustatakse, kui see saastub kergsüttivate vedelikega. Naha vastas kantavad rõivaesemed ei kõrvalda täielikult põletusohtu. Need rõivaesemed suudavad tagada kaitse ainult juhul, kui see katab teie keha: täiendavad osalised keha kaitsvad vahendid võivad olla vajalikud. Standarditele EN 11612 ja/või EN 1149-5 mittevastavad rõivaesemed võivad eelnimetatud rõivaesemete peal kandes nende tõhusust kahjustada.
Keevitustoimingute käigus soovitatakse kandjal katta keha esikülg ühest külgõmblusest kuni teise külgõmbluseni.
Leegikaitsetase väheneb, kui keevitaja kaitseriietus on saastunud kergsüttivate materjalidega.
Õhu hapnikusisalduse suurenemine vähendab oluliselt kaitseriietuse poolt pakutavat kaitset leegi vastu. Kinnistes ruumides tuleb olla ettevaatlik, kuna näiteks on võimalik, et keskkond võib rikastuda hapnikuga.
Otsese kokkupuute eest ei ole võimalik kaitsta kõiki kaarkeevituspaigaldiste keevitusvoolu juhtivaid osi. Nt keevitusliinide puhul võib olla vajalik kasutada täiendavaid osalisi kehakaitseid, näiteks keevitusliinide puhul. Rõivaese on mõeldud kaitseks ainult lühiajaliste tahtmatute kokkupuudete eest kaarkeevitusahela pingestatud osadega ning täiendavad elektriisolatsiooni kihid on vajalikud juhul, kui esineb suurenenud elektrilöögi oht.
Kokkupuute korral kõrgsurve all töötavate gaasi- või vedelikuvoogudega võib tüübi 6 või PB6 keemilise kaitseriietuse kasutamine olla ebapiisav. Kokkupuutel mõne kõrge kontsentratsiooniga kemikaaliga võivad rõivaesemete omadused nõuda kõrgemat jõudlust nii kaitsematerjalide kui ka töö kvaliteedi osas. Ainult kasutaja saab hinnata rõivaeseme sobilikkust kasutamiseks koos muude vahenditega ja nende vastupidavust. Tootja ei võta mis tahes vastutust rõivaesemete väärkasutuse eest.
Elektrostaatilist laengut hajutavat kaitseriietust kandvad töötajad peavad olema nõuetekohaselt maandatud nii, et inimese ja maa vaheline takistus oleks madalam kui 108Ω (elektrostaatilist laengut hajutavate jalatsitega, mis vastavad standarditele EN 20345 või EN 20347 koos lisanõudega A või muude sobivate vahenditega).
Elektrostaatilist laengut hajutav kaitseriietus ei ole avatud või seda ei tohi eemaldada, kui viibitakse kergsüttiva või plahvatusohtliku keskkonna juures või kergsüttivaid või plahvatusohtlikke aineid käideldes.
Elektrostaatilist laengut hajutava kaitseriietuse elektrostaatilise laengu hajutamise võimet võib mõjutada kulumine, pesemine ja võimalik saastumine.
Elektrostaatilist laengut hajutavat kaitseriietust ei tohi kasutada hapnikuga rikastunud keskkondades ilma eelneva juhendamiseta vastutava ohutusinseneri poolt.
Rõivaeseme poolt pakutav elektrostaatilise kaitse tase väheneb, kui see on märg, määrdunud või higine.
Standard EN 1149-5 ei pruugi olla piisav, kui seda kasutatakse mõnes konkreetses plahvatusohtlikus keskkonnas
Kahes osas kaitseriietuse korral tuleb mõlemat rõivaeset koos kanda, et tagada konkreetne kaitsetase.
Seda kõrge nähtavusega rõivaeset ei tohi katta kinni teise rõivaeseme või vahendiga. Kõrge nähtavusega rõivaesemete kasutamine ei taga kanda näjtavust kõigis olukordades ja tingimustes. Jõudlusklass võidakse määrata ühe rõivaeseme või rõivaesemete komplekti abil. Rõivaesemete komplekti on võimalik klassifitseerida kõrgema kaitseklassiga kui üht rõivaeset eraldi. See saavitatav kõrgem klass on märgitud rõivaesemele. Kui kõrge nähtavusega kaitseriietus on määrdunud, on selle jõudlusnäitajad madalamad. Pidage meeles, et rõivaeseme klass põhineb nähtava materjali pindalal, mistõttu on rõivaesemete pinnamärgistus piiratud.
Pärast EÜ tüübikinnituse saamist, nt logode lisamine, ei ole lubatud selle rõivaeseme mis tahes muutmine
Deklaratsioon
CE-märgis kindal tähistab vastavust Euroopa Liidu määrusega 2016/425 põhinõuetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt: **.
ET
ETTEVÕTE | TEAVITATUD ASUTUS - TOOTE SERTIFIKAAT | TEAVITATUD ASUTUS - TOODANGU KONTROLL 11B
ÜLEILMNE EUROOPA KAITSE 44 J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg | AITEX – nr 0161 Plaza Emilio Sala 1 03801 Alcoy (Alicante) - Hispaania Tel +34 965 54 22 00 - Faks +34 965 54 34 94 | BTTG – nr 0339 Unit 14, Wheel Forge Way Trafford Park, Manchester M17 1EH – Ühendkuningriik Tel +44 (0161) 873 6543 - Faks +44 (0161) 848 7378
Tunkede puhul rakendage kõrgendatud meetmeid B ja C vahel valides
Kahtluse korral kahe suuruse vahel valige suurem
Suurused – alates S kuni 3XL
v.20190214
KASUTUSJUHEND
Kõnealune teave tuleb esitada lõpplugejale ja ta peab selle läbi lugema
Tunked THOR - mereväesinine, viite nr 8MTHCN, oranž, viite nr 8MTHCO
Jakk THOR - mereväesinine, viite nr 8MTHJN
Püksid THOR - mereväesinine, viite nr 8MTHTN
78% puuvill, 20% polüester, 2% antistaatiline tekstiil, 300 gsm
Mereväesinine / oranž
0339
KATSE | WYNIKI
Ülesehitus | Zrealizowana
Hõõrdekindlus | Tkanina granatowa Poziom 6 ; > 2000 cykli
 | Tkanina granatowa Poziom 5 Osnowa:1200N Wątek:770N
Tõmbetugevuse kindlaksmääramine | Tkanina granatowa Poziom 3 Osnowa: 65,16N Wątek: 61,49N
Torkekindlus | Tkanina granatowa Poziom 3 -58,55
Vedelikku tõrjuvad omadused | Tkanina granatowa Poziom 3 - H2S04 (30%) Poziom 3 - NaOH (10%) Poziom 3 - O-Xileno Poziom 3 - 1-Butanol
Vastupanuvõime vedelike läbitungimisele | Tkanina granatowa Poziom 2 - H2S04 (30%) Poziom 2 - NaOH (10%) Poziom 2 - 0-Xileno Poziom 2 - 1-Butanol
Vastupanuvõime vedelike läbitungimisele pritsimise teel | Osiągnięta
Õmbluste tugevus | Poziom 5 437,14 N
Dimensionaalne stabiilsus 5 pesutsükli järel temperatuuril 75°C | Tkanina granatowa Osnowa:-2,0% Wątek: -1,0%

## Slide 10
ΓΚΑΜΑ THOR
Κατηγορία ΜΑΠ 3 - Σύμφωνα με τους κανόνες
Η παρουσία αντανακλαστικών ταινιών δεν καθιστά την εν λόγω ενδυμασία ΜΑΠ υψηλής ορατότητας
EN ISO 13688:2013 (EN 340: 2003) - Προστατευτική ενδυμασία: Γενικές απαιτήσεις
EN ISO 11612: 2015 - A1 A2 B1 C1 E2 F1 - Προστατευτική ενδυμασία για τους εργαζομένους που
εκτίθενται σε θερμότητα και φλόγες
Προεπεξεργασία - 5 & 50 πλύσεις στους 75°C σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15797:2002/COR 1:2004
μέθοδος 8 & Α (στέγνωμα σε στεγνωτήριο ρούχων)
A1/A2: Περιορισμένη εξάπλωση φλόγας, Β1: Αντίσταση θερμικής αγωγιμότητας, C1: Αντοχή σε ακτινοβολούμενη θερμότητα,
F1: Θερμική Αντίσταση Επαφής, Ε2: Αντοχή έναντι σταγόνων λιωμένου μετάλλου
EN ISO 11611: 2015 - Κλάση 1 A1 A2 - Προστατευτική ενδυμασία για χρήση σε συγκολλήσεις και συναφείς διεργασίες
Προεπεξεργασία - 5 πλύσεις στους 75°C σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15797:2002/COR 1:2004 μέθοδος 8 & Α
(στέγνωμα σε στεγνωτήριο ρούχων)
Κλάση 1 - Προστατεύει από τις λιγότερο επικίνδυνες τεχνικές και καταστάσεις συγκόλλησης, προκαλώντας χαμηλότερη
πυροδότηση και ακτινοβολούμενη θερμότητα
A1/A2 - Περιορισμένη εξάπλωση φλόγας
EN 1149-5:2008 - Προστατευτική ενδυμασία - Ηλεκτροστατικές ιδιότητες - Μέρος 5Προεπεξεργασία - 5 πλύσεις στους 75°C
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15797:2002/COR 1:2004 μέθοδος 8 & Α (στέγνωμα σε στεγνωτήριο ρούχων)
Δοκιμασμένη σύμφωνα με τη μέθοδο 2 του EN1149-3 σε θερμοκρασία: 23 ± 1°C και 25±5% σχετικής υγρασίας: t50<4s or S>0,2
IEC 61482-2: 2009 - Κλάση 1, 4kA - Προστατευτική ενδυμασία έναντι θερμικών κινδύνων ενός ηλεκτρικού τόξου
Προεπεξεργασία - 5 πλύσεις στους 75°C σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15797:2002/COR 1:2004 μέθοδος 8 & Α (στέγνωμα σε στεγνωτήριο
ρούχων)
Κλάση 1 - Τόξο 4kA - Χρόνος 500ms
EN 13034:2005+A1:2009 – Προστατευτική ενδυμασία έναντι χημικών υγρών.
Προεπεξεργασία - 5 & 10πλύσεις στους 75°C σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15797:2002/COR 1:2004 μέθοδος 8 & Α (στέγνωμα σε
στεγνωτήριο ρούχων)
Επιδόσεις: Ολόσωμη 8MTHCN & 8MTHCO - Τύπος 6
Μπουφάν 8MTHJN - Τύπος PB 6
Παντελόνι 8MTHTN - Τύπος PB 6
EN 14404: 2004 + A1: 2010 (Ολόσωμη & Παντελόνι) Προστατευτικά γόνατου για εργασία σε γονατιστή θέση
Προεπεξεργασία - 5 πλύσεις στους 75°C σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15797:2002/COR 1:2004 μέθοδος 8 & Α (στέγνωμα σε στεγνωτήριο
ρούχων)
Επιδόσεις: Ολόσωμη 8MTHCN & 8MTHCO - Τύπος 2 - Επίπεδο 0 (Εφαρμοστέο με Προστατευτικά γονάτου κωδ. 8KNEE)
Παντελόνι 8MTHTN - Τύπος 2 - Επίπεδο 0 (Εφαρμοστέο με Προστατευτικά γονάτου κωδ. 8KNEE)
Η κλάση προστατευτικών γονάτου ταξινομείται ως εξής:
Τύπος 1: Προστατευτικά γονάτου ανεξάρτητα από άλλα ρούχα, ασφαλισμένα γύρω από τα πόδια.
Τύπος 2: Προστατευτικά γονάτου αφρώδους υλικού ή άλλης επένδυσης, ασφαλισμένα σε τσέπες στα πόδια ή που είναι μονίμως
συνδεδεμένα με τα παντελόνια.
Τύπος 3: Προστατευτικά γονάτου που δεν στερεώνονται στο σώμα, αλλά τοποθετούνται ανάλογα με την κίνηση του χρήστη.
Τύπος 4: Προστατευτικά γονάτου, τα οποία αποτελούν μέρος μιας μονάδας με πρόσθετες λειτουργίες, όπως το πλαίσιο στήριξης για όρθια θέση ή σε κάθισμα γονυκλισίας. Μπορεί να εφαρμοστούν στο σώμα, ή να παραμείνουν ανεξάρτητα.
Επίπεδο προστασίας 0: Επίπεδες επιφάνειες δαπέδου
Επίπεδο προστασίας 1: Επίπεδες ή ανόμοιες επιφάνειες δαπέδου. Προστατεύει από τη διείσδυση δύναμης τουλάχιστον (100 ± 5) N
Επίπεδο προστασίας 2: Επίπεδες ή ανόμοιες επιφάνειες δαπέδου κάτω από δριμείες συνθήκες. Προστατεύει από τη διείσδυση δύναμης τουλάχιστον (250 ± 10) Ν.
Οδηγίες πλύσης
Πλύνετε στους 75°C σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15797:2002/COR 1:2004 μέθοδος 8 & Α (στέγνωμα σε στεγνωτήριο ρούχων)
Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη, μην χρησιμοποιείτε οξέα όταν ξεπλένετε.
Επιτρέπεται το στέγνωμα σε στεγνωτήριο ρούχων.
Σίδερο σε μέτρια θερμοκρασία (κάτω από 150°C).
Χρησιμοποιείτε στεγνό μέσο καθαρισμού διαφορετικό από το τριχλωροαιθυλένιο.
Πάντα να ξεπλένετε ξεχωριστά τα ΜΑΠ επιβράδυνσης φλόγας ξεχωριστά για να αποφεύγετε τυχόν μεταφορά εύφλεκτων ελευθέρων ινών ή συστατικών. Προ-πλύνετε βρώμικα ενδύματα, βεβαιωθείτε ότι τα ενδύματα ξεπλένονται κανονικά μετά τον κύκλο πλύσης. Τα προστατευτικά ενδύματα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες. Αφού καθαρίσετε το ένδυμα, ελέγξτε το πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Στεγνώστε σε στεγνωτήριο & σιδερώστε το ένδυμα μετά από κάθε πλύση για καλύτερη απόδοση. Ο χρόνος ζωής του ενδύματος συνδέεται με τις συνθήκες χρήσης και συντήρησης, Μην χρησιμοποιείτε βρώμικα, μολυσμένα, φθαρμένα ή επιδιορθωμένα ενδύματα.
Αποθήκευση : Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση ότι τα ενδύματα δεν υπόκεινται σε συνθήκες υγρασίας και δεν εκτίθενται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, καθώς το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει εξασθένηση του χρώματος. Το ένδυμα, αν δεν χρησιμοποιηθεί για 1 έτος, πρέπει να πλυθεί σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας πριν από τη χρήση.
Ανακύκλωση
Μην απορρίπτετε το ένδυμα μετά τη χρήση. Εάν το ένδυμα δεν είναι μολυσμένο, μπορεί να ακολουθήσει μια συμβατική αλυσίδα ανακύκλωσης υφασμάτων. Εάν έχει μολυνθεί από ρύπους, το ένδυμα πρέπει να ανακυκλωθεί ακολουθώντας την κατάλληλη αλυσίδα επανεπεξεργασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.
Συστάσεις :Αυτά τα ενδύματα είναι κατάλληλα όταν χρησιμοποιούνται για διάστημα έως 8 ωρών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το βρώμικο ένδυμα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της προστασίας. Οι ιδιότητες περιορισμού εξάπλωσης φλόγας θα μειωθούν αν μολυνθεί με εύφλεκτα υγρά. Τα ενδύματα που χρησιμοποιούνται σε επαφή με το δέρμα ενδέχεται να μην μπορούν να εξαλείψουν κάθε κίνδυνο εγκαυμάτων. Αυτά τα ενδύματα μπορούν να προστατεύσουν μόνο τα σημεία του σώματος που καλύπτουν, ενδέχεται να απαιτείται η χρήση πρόσθετης μερικής προστασίας σώματος. Τα μη συμβατά ενδύματα σύμφωνα με το EN 11612 ή/και το EN 1149-5 όταν χρησιμοποιούνται πάνω από αυτά τα ενδύματα εξαλείφουν την αποτελεσματικότητα αυτών των ενδυμάτων.
Κατά τη διάρκεια των διεργασιών συγκόλλησης προτείνεται στο χρήστη να καλύπτει το πρόσθιο μέρος του σώματος τουλάχιστον από την πλευρική ραφή της μίας πλευράς έως αυτήν της άλλης.
Το επίπεδο προστασίας έναντι της φλόγας θα μειωθεί αν τα προστατευτικά ρούχα του συγκολλητή έχουν μολυνθεί με εύφλεκτα υλικά.
Η αύξηση της περιεκτικότητας σε οξυγόνο του αέρα θα μειώσει σημαντικά την προστασία των προστατευτικών ενδυμάτων του συγκολλητή έναντι της φλόγας. Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη συγκόλληση σε περιορισμένους χώρους, π.χ. είναι πιθανό η ατμόσφαιρα να εμπλουτιστεί με οξυγόνο.
Δεν είναι δυνατή η προστασία όλων των τμημάτων συγκόλλησης, που φέρουν τάση συγκόλλησης, της εγκατάστασης συγκόλλησης με τόξο από άμεσες επαφές. Μπορεί να χρειαστεί επιπρόσθετη προστασία του σώματος, π.χ. για συγκόλληση πάνω από το κεφάλι. Το ένδυμα προορίζεται μόνο για προστασία από σύντομη ακούσια επαφή με τα ενεργά μέρη ενός κυκλώματος συγκόλλησης τόξου ενώ απαιτείται η χρήση επιπρόσθετων μονωτικών στρωμάτων όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Εάν εκτίθεται σε αεριωθούμενα υγρά ή υγρά υψηλής πίεσης, η χρήση χημικού προστατευτικού ενδύματος Τύπου 6 ή PB6 μπορεί να είναι ανεπαρκής. Παρουσία μερικών ιδιαίτερα συμπυκνωμένων χημικών ουσιών, οι ιδιότητες του ενδύματος μπορεί να απαιτούν υψηλότερες επιδόσεις, τόσο όσον αφορά τα υλικά όσο και την εργασία. Μόνο ο χρήστης θα κρίνει την επάρκεια του ενδύματος με άλλο εξοπλισμό και άλλη αντοχή. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την κακή χρήση του ενδύματος.
Οι εργαζόμενοι προστατευτική ενδυμασία διασκορπισμού ηλεκτροστατικών φορτίων πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένοι , η αντίσταση μεταξύ του ατόμου και της γης πρέπει να είναι μικρότερη από 108Ω (μέσω χρήσης υποδημάτων διασκορπισμού ηλεκτροστατικών φορτίων σύμφωνα με το πρότυπο EN 20345 ή EN 20347 με βοηθητική απαίτηση Α ή με άλλα κατάλληλα μέσα).
Η προστατευτική ενδυμασία διασκορπισμού ηλεκτροστατικών φορτίων δεν πρέπει να ανοίγεται ή να αφαιρείται ενώ υπάρχει παρουσία εύφλεκτης ή εκρηκτικής ατμόσφαιρας ή κατά τον χειρισμό εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών.
Η προστασία έναντι του διασκορπισμού ηλεκτροστατικών φορτίων που παρέχει η προστατευτική ενδυμασία διασκορπισμού ηλεκτροστατικών φορτίων μπορεί να επηρεαστεί από τη φθορά λόγω χρήσης, το πλύσιμο και πιθανώς από μόλυνση.
Η προστατευτική ενδυμασία έναντι του διασκορπισμού ηλεκτροστατικών φορτίων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ατμόσφαιρες εμπλουτισμένες με οξυγόνο χωρίς την προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου μηχανικού ασφαλείας.
Η προστασία έναντι του διασκορπισμού ηλεκτροστατικών φορτίων που παρέχει η ενδυμασία θα μειωθεί όταν αυτή είναι βρεγμένη, βρώμικη ή εμποτισμένη με ιδρώτα.
Το πρότυπο EN 1149-5 ενδέχεται να μην είναι επαρκές εάν χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες εκρηκτικές ατμόσφαιρες
Σε περίπτωση προστατευτικού ενδύματος δύο τεμαχίων, πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί και τα δύο μέρη για να παρέχουν το καθορισμένο επίπεδο προστασίας.
Αυτό το προστατευτικό ένδυμα υψηλής ορατότητας δεν πρέπει να καλύπτεται από άλλο ρουχισμό ή εξοπλισμό. Η χρήση ενδυμάτων υψηλής ορατότητας δεν εγγυάται ότι ο χρήστης θα είναι ορατός σε όλες τις συνθήκες και περιστάσεις. Η κλάση επιδόσεων μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο ένδυμα ή ένα σύνολο ενδυμάτων. Ένα σύνολο ενδυμάτων μπορεί να ταξινομηθεί σε υψηλότερη προστατευτική κλάση από το μεμονωμένο ξεχωριστό ένδυμα. Αυτή η ενδεχόμενη ανώτερη κλάση αναφέρεται στη σήμανση του ενδύματος. Αν το προστατευτικό ένδυμα υψηλής ορατότητας είναι βρώμικο, η απόδοσή του θα είναι μειωμένη. Σημειώστε ότι η κλάση του ενδύματος βασίζεται στην περιοχή του ορατού υλικού και γι' αυτό περιορίζεται η επιφανειακή σήμανση των ενδυμάτων.
Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση αυτού του ενδύματος, π.χ. η προσθήκη λογοτύπων μετά την έγκριση τύπου ΕΚ
Δήλωση : Η σήμανση CE που τοποθετείται σε αυτό το γάντι σημαίνει ότι τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις του κανονισμού 2016/425. La déclaration de conformité et disponible sur le site internet : voir **.
EL
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 11Β
WORLDWIDE EURO PROTECTION 555 route de la Dombes, 01700 Les Echets Miribel – France ** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ | AITEX - Αριθ. 0161 Plaza Emilio Sala 1 03801 Alcoy (Αλικάντε) - Ισπανία Τηλ. +34 965 54 22 00 - Φαξ. +34 965 54 34 94 | BTTG - Αριθ. 0339 Unit 14, Wheel Forge Way Trafford Park, Μάντσεστερ M17 1EH - Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ. +44 (0161) 873 6543 - Φαξ. +44 (0161) 848 7378
Για την ολόσωμη πάρετε τα μεγαλύτερα μεγέθη μεταξύ B & C
Σε περίπτωση αμφιβολίας μεταξύ δύο μεγεθών, επιλέξτε το μεγαλύτερο
Μεγέθη - από S έως 3XL
ν.20190214
0339
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στον τελικό χρήστη & να διαβάζονται από αυτόν
Ολόσωμη THOR - Μπλε σκούρο κωδ. 8MTHCN, Πορτοκαλί κωδ. 8MTHCO
Μπουφάν THOR - Μπλε σκούρο κωδ. 8MTHJN
Παντελόνι THOR - Μπλε σκούρο κωδ. 8MTHTN
78% βαμβάκι, 20% πολυεστέρας, 2% αντιστατικό ύφασμα, 300 gsm
Μπλε σκούρο / Πορτοκαλί
Δοκιμή | Αποτελέσματα
Σχεδιασμός | Επετεύχθη
Αντοχή στις τριβές | Ύφασμα μπλε σκούρο Επίπεδο 6 > 2000 κύκλους
Προσδιορισμός αντοχής εφελκυσμού | Ύφασμα μπλε σκούρο Επίπεδο 5 Στρέβλωσης : 1200 Ν Υφαδιού : 770 Ν
Αντοχή στο σκίσιμο | Ύφασμα μπλε σκούρο Επίπεδο 3 Στρέβλωσης : 65,16 Ν Υφαδιού : 61,49 Ν
Αντοχή στη διάτρηση | Ύφασμα μπλε σκούρο Επίπεδο 3 58,55
Υδροπερατότητα | Ύφασμα μπλε σκούρο Επίπεδο 3 - H2SO4 (30%) Επίπεδο 3 - NaOH (10%) Επίπεδο – Ο-ξυλένιο Επίπεδο 3 - 1-βουτανόλη
Αντίσταση στη διείσδυση υγρών | Ύφασμα μπλε σκούρο Επίπεδο 2 - H2SO4 (30%) Επίπεδο 2 - NaOH (10%) Επίπεδο 2 – Ο-ξυλένιο Επίπεδο 2 - 1-βουτανόλη
Αντίσταση στη διείσδυση σπρέι Μόνο για την ολόσωμη | Επετεύχθη
Αντοχή ραφών | Επίπεδο 5 437,14 Ν
Σταθερότητα διαστάσεων μετά από 5 κύκλους πλυσίματος στους 75° C | Ύφασμα μπλε σκούρο Στρέβλωσης : -2,0% Υφαδιού : -1,0%

## Slide 11
دليل المستخدم
يجب تقديم هذه المعلومات للمستخدم وعليه قراءتها .
مئزر THOR – الرقم المرجعي للون الأزرق الداكن 8MTHCN، الرقم المرجعي للون البرتقالي. 8MTHCO
سترة THOR - الرقم المرجعي للون الأزرق الداكن 8MTHJN
سروال THOR - الرقم المرجعي للون الأزرق الداكن 8MTHTN
قطن 78٪، 20٪ بوليستر، 2٪ مقاومة للكهرباء الاستاتيكية، 300 جرام لكل متر مربع
اللون الأزرق الداكن/ البرتقالي
مجموعة THOR
الفئة 3 من معدات الحماية الشخصية - موافقة للمعايير
وجود أشرطة عاكسة رجعية لا يجعل هذه الملابس معدات وقاية شخصيةعالية الوضوح للعيان
EN ISO 13688:2013 (EN 340:2003) – الملابس الواقية: المتطلبات العامة
EN ISO 11612:2008 – A1 B1 C1 E1 F1 -الملابس الواقية للعمال المعرضين لمصادر الحرارة واللهب
المعالجة الأولية – الغسيل 5 إلى 50 مرة عند درجة حرارة 75 درجة مئوية وفقًا لمعيارISO 15797:2002/COR 1:2004 بطريقة 8 & A (التجفيف باستخدام المجفف الدوار)
A1/A2: انتشار لهب محدود، B1: مقاومة حرارة حملانية، C1: مقاومة حرارة إشعاعية، F1: مقاومة حرارة التماس
E2: مقاومة رذاذ الحريق المنصهر
EN ISO 11611:2015 – الفئة 1 A1 A2 - ملابس واقية تُستخدم في عمليات اللحام
المعالجة الأولية – الغسيل 5 مرات عند درجة حرارة 75 درجة مئوية وفقًا للمعيار ISO 15797:2002/COR 1:2004 باستخدام الطريقة 8 & A (التجفيف باستخدام المجفف الدوار)
الفئة 1 - توفر الحماية فيما يتعلق بتقنيات وعمليات اللحام الأقل خطورة، التي ينتج عنها مستويات أقل من الحرارة الإشعاعية والرذاذ
A1/A2 - انتشار لهب محدود
EN 1149-5:2008 - الملابس الواقية – الخصائص الاستاتيكية – الجزء 5 المعالجة الأولية - الغسيل 5 مرات عند درجة حرارة 75 درجة مئوية وفقًا للمعيار ISO 15797:2002/COR 1:2004 باستخدام الطريقة 8 & A (التجفيف باستخدام المجفف الدوار)
تم الاختبار وفقًا للمعيار EN1149-3 باستخدام الطريقة 2 عند درجة حرارة: 23±1مئوية و 25±5% ورطوبة نسبية قدرها : t50<4s أو S>0.2
IEC 61482-2:2009 – الفئة 1، 4kA - الملابس الواقية من المخاطر الحرارية الناتجة عن تكون قوس كهربائي
المعالجة الأولية - الغسيل 5 مرات عند درجة حرارة 75 درجة مئوية وفقًا للمعيار ISO 15797:2002/COR 1:2004 باستخدام الطريقة 8 & A (التجفيف باستخدام المجفف الدوار)
الفئة 1 – القوس الكهربائي 4kA – الوقت 500 ملي ثانية
EN 13034:2005+A1:2009 – الملابس الواقية من المواد الكيميائية السائلة.
المعالجة الأولية - الغسيل من 5 إلى 10 مرات – 5 & 10 عند درجة حرارة 75 درجة مئوية وفقًا للمعيار ISO 15797:2002/COR 1:2004 باستخدام الطريقة 8 & A (التجفيف باستخدام المجفف الدوار)
مستويات الأداء : مئزر 8MTHCN & 8MTHCO - النوع 6
سترة 8MTHJN - النوع PB 6
سروال 8MTHTN - النوع PB 6
EN 14404:2004+A1:2010 (المئزر والسروال) وسائل حماية للركبة للعمل في وضع الركوع
المعالجة الأولية الغسيل 5 مرات عند درجة حرارة 75 درجة مئوية وفقًا للمعيار ISO 15797:2002/COR 1:2004 باستخدام الطريقة 8 & A (التجفيف باستخدام المجفف الدوار)
مستويات الأداء : المئزر 8MTHCN & 8MTHCO - النوع 2 – المستوى 0 (ينطبق على البطانات الواقية للركبة بالرقم المرجعي 8KNEE)
سروال 8MTHTN - النوع 2 – المستوى 0 (ينطبق على البطانات الواقية للركبة بالرقم المرجعي 8KNEE)
تُصنف فئة حماية الركبة على النحو التالي:
النوع 1 : بطانات ركبة مستقلة عن الملابس، تُثبت حول الساقين.
النوع 2 : بطانات ركبة من مواد فومية أو حشوات أخرى، مثبتة في أكياس على الساقين، أو تكون مثبتة بشكل مؤقت بالسراويل.
النوع 3 : بطانات للركبة غير ملتصقة بالجسم، ولكنها موضوعة بحيث يتسنى للمستخدم تحريكها.
النوع 4 : بطانات للركبة تكون جزءًا من وحدة بها وظائف إضافية، مثل إطار دعم الوقوف أو مقعد الركوع. يمكن ارتداؤها على الجسم، أو ارتداؤها بشكل مستقل.
مستوى الحماية 0 : أسطح الأرضيات المستوية
مستوى الحماية 1 : أسطح الأرضيات المستوية أو المسطحة. حماية من الاختراق بقوة لا تقل عن (100 ± 5) نيوتن
مستوى الحماية 2 : أسطح الأرضيات المستوية وغير المستوية في الظروف القاسية. حماية من الاختراق بقوة لا تقل عن (250 ± 5) نيوتن.
تعليمات العناية الخاصة بالغسيل
الغسيل عند درجة حرارة 75 درجة مئوية وفقًا للمعيار ISO 15797:2002/COR 1:2004 باستخدام الطريقة 8 & A والتجفيف من خلاف مجفف دوار.
لا تقم بأي عمليات تبييض ولا تستخدم الأحماض عند الشطف.
يُسمح باستخدام المجفف الدوار.
الكي بدرجة حرارة متوسطة (أقل من 150 درجة مئوية).
استخدام مادة تنظيف جاف بخلاف ثُلاثيُ كلوروإيثيلين.
يُرجى دومًا غسل معدات الوقاية الشخصية المقاومة للهب بشكل منفصل لتجنب انتقال المكونات أو الألياف السائبة القابلة للاشتعال. وبالنسبة للملابس المتسخة المغسولة مسبقًا، يُرجى التأكد من شطف الملابس بشكل ملائم بعد الغسيل. يجب تنظيف الملابس الواقية بشكل منتظم، وفقا للتعليمات الموصى بها. يُرجى فحص الملابس قبل استخدامها ثانية بعد عملية الغسيل. يُرجى إجراء تنفيذ دورة غسيل جاف وكي الملابس بعد كل عملية غسل للحصول على أداء أفضل. يرتبط عمر الملابس بأوضاع استخدامها والحفاظ عليها، ويجب عليك عدم ارتداء الملابس المتسخةأو الملوثة أو التالفة أو المُعاد تصليحها.
التخزين
يجب الاهتمام بضمان عدم تعرض الملابس لظروف التخزين الرطبة أو تعرضها لأشعة الشمس المباشرة، حيث يمكن أن تتسبب أشعة الشمسالمباشرة في بهوت الألوان.
إذا لم تُستخدم الملابس لمدة سنة واحدة، فيجب حينئذ غسلها قبل الاستخدام طبقا لتعليمات العناية.
إعادة التدوير
لا ترم الملابس بعد استخدامها، إذا لم تكن الملابس ملوثة، فيمكن اتباع عملية إعادة التدوير التقليدية للمنسوجات. إذا كانت الملابس ملوثة، يجب استخدام عملية إعادة معالجة ملائمة لها بما يتوافق مع القواعد المعمول بها.
التوصيات
تكون هذه الملابس ملائمة عند ارتداؤها لمدة 8 ساعات في درجة حرارة البيئة المحيطة. قد يؤدي اتساخ الملابس إلى خفض القدرة على الحماية. تنخفض قدرة الملابس الواقية على الحد من انتشار اللهب في حال تلوثها بمواد قابلة للاشتعال. قد لا توفر هذه الملابس في حال ارتدائها مباشرة على الجلد الحماية من جميع مخاطر الحروق. يمكن لهذه الملابس أن توفر الحماية فقط لأجزاء الجسم التي يتم تغطيتها، وقد تقتضي الحاجة حماية إضافية جزئية للجسم. تلغي الملابس غير المطابقة للمعايير EN 11612 و / أو EN 1149-5 عند ارتداؤها فوق الملابس الواقية فعالية هذه الملابس.
نقترح على الشخص المرتدي للملابس أثناء عمليات اللحام تغطية الجزء الأمامي من الجسم بدءًا من دروز الخياطة بكلا الجانبين.
سينخفض مستوى الحماية من اللهب إذا كانت الملابس الواقية التي يرتديها عامل اللحام ملوثة بمواد قابلة للاشتعال.
تؤدي الزيادة في نسبة الأكسجين بالهواء إلى خفض قدرة حماية الملابس الواقية التي يرتديها عامل اللحام بدرجة كبيرة. ينبغي توخ الحذر عند اللحام في الأماكن المحصورة، حيث من المحتمل وجود نسبة كبيرة من الأكسجينعلى سبيل المثال في هذه الأماكن.
يتعذر توفير الحماية من التماس المباشر لكافة الأجزاء الحاملة للجهد الكهربي بأجهزة اللحام بالقوس الكهربي. قد تكون هناك حاجة لحماية إضافية جزئية للجسم عند عمليات اللحام لأشياء علوية على سبيل المثال. هذه الملابس مصممة لتوفير الحماية فقط من التماس غير المتعمد لفترات قصيرة مع أجزاء نشطة بدائرة لحام بالقوس الكهربائي، ومن ثم قد تكون هناك حاجة لاستخدام طبقات عزل كهربائية إضافية عند وجود مخاطر أكبر لحدوث صدمة كهربائية.
في حالة التعرض لتدفقات غازية أو سائلة عالية الضغط، فقد يكون استخدام الملابس الواقية من المواد الكيميائية من النوع 6 أو PB6 غير ملائم حينئذ. عند التعرض لمواد كيميائية عالية التركيز، فقد يتعين تحسين خصائص هذه الملابس من حيث أداء المواد وجودة الصناعة. للمستخدم فقط تقدير مدى ملاءمة الملابس مع المعدات الأخرى وقوة تحملها، ولا يتحمل المُصنِّع أي مسؤولية تجاه سوء استخدامها.
يجب إجراء عملية تأريض ملائمة للعمال المرتدين ملابس واقية تبديدية إلكتروستاتيكية, لضمان أن تكون المقاومة بين الشخص والأرض أقل من108أوم (من خلال استخدام ملابس تبديدية استاتيكية تلبي المعيار EN 20345 or EN 20347 وكذلك المتطلب الثانوي "أ" أو من خلال وسائل أخرى مناسبة).
لا يجوز فتح الملابس الواقية التبديدية الإلكتروستاتيكية أو خلعها في حالة وجود مواد قابلة للاشتعال أو متفجرة في الغلاف الغازي المحيط أو عند التعامل مع تلك المواد.
يمكن أن يتأثر الأداء التبديدي الإلكتروستاتيكي للملابس الواقية التبديدية الإلكتروستاتيكية بفعل الاستعمال والغسيل والتلوثات المحتملة.
يجب عدم استخدام الملابس الواقية التبديدية الإلكتروستاتيكية في أجواء بها نسبة عالية من الأكسجين دون موافقة مسبقة من مهندس السلامة المسؤول.
ينخفض مستوى الحماية من الكهرباء الاستاتيكية التي توفر هذه الملابس عند ارتداؤها مبتلة أو متسخة أو مليئة بالعرق.
ربما لا يكون المعيار EN 1149-5 ملائمًا حال ارتداء تلك الملابس في أجواءبها مواد متفجرة معينة
إذا كان الثوب الواقي مكون من قطعتين، يتعين حينئذ ارتداء كلتا القطعتين من أجل توفير مستوى الحماية المنشود.
يجب عدم تغطية الملابس الواقية عالية الوضوح بأي ملابس أو معدات أخرى. لا يضمن استخدام الملابس عالية الوضوح إمكانية رؤية مرتديها بوضوح في كافة الظروف والأحوال. يمكن معرفة فئة الأداء من خلال استخدام ثوب واحد أو طاقم ملابس. يمكن تصنيف طاقم الملابس إلى فئة وقاية أعلى من الثوب الواحد بشكل منفصل. يتم تحديد هذه الفئة الأعلى النهائية على العلامة المميزة للثوب. إذا كان الثوب الواقي عالي الوضوح متسخًا، فسيؤثر ذلك على مستوى الأداء. يُرجى الملاحظة أن فئة الثوب تعتمد على حجم المواد المرئية والتي تكون السبب وراء تقييد العلامة السطحية بالأثواب.
لا يسمح بتعديل هذه الملابس على سبيل المثال بإضافة الشعارات بعد الحصول على اعتماد المطابقة الأوروبية (EC)
إعلان:
يعني احترام المتطلبات الأساسية للقرار رقم2016/425
بة كنتيجة مرجعية لتعيين الكفائة.نّ بيان المطابقة متوفّر على الموقع الإلكتروني التالي: أنظر **
AR
الشركة | الهيئة المُخطرة - اعتماد المنتج | الهيئة المُخطرة - مراقبة الإنتاج 11B
WORLDWIDE EURO PROTECTION 555 route de la Dombes, 01700 Les Echets Miribel – France ** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ | AITEX – N°0161 Plaza Emilio Sala 1 03801 Alcoy (Alicante) - Espagne الهاتف. 94 34 54 965 34+ - الفاكس. 00 22 54 965 43+ | BTTG – N°0339 Unit 14, Wheel Forge Way Trafford Park, Manchester M17 1EH - المملكة المتحدة الهاتف. 6543 873 (0161) 44+- الفاكس. 7387 848 (0161) 44+
يجب استخدام مقاسات أكبر بين B & C للمئزر
في حالة الشك بين حجمين، يُرجى اختيار الحجم الأكبر
المقاسات - من S إلى 3XL
v.20190214
0339